福建省建设项目环境影响

报    告    表

（供环保部门信息公开使用）

| 项 目 名 称 | 泉州市利友卫生用品有限公司 妇幼卫生用品生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章) | 泉州市利友卫生用品有限公司 |
| 法 人 代 表 | 陈志超 |
| (盖章或签字) |  |
| 联 系 人 | 黄秀姬 |
| 联 系 电 话 |  |
| 邮 政 编 码 | 362012 |

| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

福 建 省 环 境 保 护 局 制

项目基本情况

| 项目名称 | 泉州市利友卫生用品有限公司妇幼卫生用品生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 泉州市利友卫生用品有限公司 |
| 建设地点 | 洛江区马甲镇大厅埔工业区 |
| 建设依据 | 闽发改备[2019]C030140号 | 主管部门 | 泉州市洛江区发展和改革局 |
| 建设性质 | 迁建 | 行业代码 | C2239 |
| 工程规模 | 年增产婴儿纸尿裤5000万片 | 总规模 | 年生产婴儿纸尿裤9000万片 |
| 总投资 | 2000万元 | 环保投资 | 11万元 |
| 主要产品 名称 | 主要产品产量（规模） | 主要原辅材料名称 | 主要原辅材料现状用量 | 主要原辅材料新增用量 | 主要原辅材料预计总用量 |
| 婴儿纸尿裤 | 9000万片/年 | 高分子复合吸水纸 | 1170吨/年 | 1462吨/年 | 2632吨/年 |
| 以下空白 | 以下空白 | 无纺布 | 750吨/年 | 937吨/年 | 1687吨/年 |
|  |  | 热熔胶 | 125吨/年 | 156吨/年 | 281吨/年 |
|  |  | 氨纶丝 | 25吨/年 | 31吨/年 | 56吨/年 |
|  |  | PE透气膜 | 115吨/年 | 144吨/年 | 259吨/年 |
|  |  | 前腰贴 | 62吨/年 | 77.5吨/年 | 139.5吨/年 |
|  |  | 左右腰贴 | 60吨/年 | 75吨/年 | 135吨/年 |
|  |  | PE彩印袋 | 150万个/年 | 187.5万个/年 | 337.5万个/年 |
|  |  | 纸箱 | 19万个/年 | 23.8万个/年 | 42.8万个/年 |
| 主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗 |
| 名称 | 现状用量 | 新增用量 | 预计总用量 |
| 水(吨/年) | 360 | 990 | 1350 |
| 电(kwh/年) | 40万 | 50万 | 90万 |
| 燃煤(t/a) |  |  |  |
| 燃油(t/a) |  |  |  |
| 燃气(m3/a) |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

# 当地社会、经济、环境简述

#### 自然环境现状

### 地理位置

本项目选址位于洛江区马甲镇大厅埔工业区，具体地理位置见附图1。

### 气象特征

选址区地处南亚热带海洋性季风气候区；常年气候温和，光热条件优越。夏季长而炎热，冬季短无严寒，境内大部分地区常年无霜，农作物一年三熟。降雨充沛，但雨量集中，易遭洪涝，旱季明显，蒸发旺盛，旱季常见。季风气候明显，且具不稳定性，自然灾害频繁，主要有台风、暴雨、干旱等灾害。

（1）气温

年平均气温达20.4℃；年最热月出现在7月，历年极端最高气温为38.7℃，极端最低气温为0.1℃。气温的年变化，2～7月气温逐渐回升，8月开始逐渐下降。

（2）降水

泉州市区内多年年平均降水量顺济桥为1225.5mm、群生水库为1230.6mm，主要集中在5-6月，约占全年降水量的35％，年最大降水量顺济桥为2201.7mm、群生水库为2187.2mm；年最小降雨量顺济桥为767.0mm、群生水库为701.0mm。冬季降水量较少，冬季至春季初五个月降水量约占全年降水量的15％左右。历年月最大降水量顺济桥为589.2mm、群生水库为599.4mm。日最大降水量为318.0mm，发生于1980年8月28日丰泽东海。

（3）风况

年均风速3.4m/s，年最多风向为ENE和NE，其频率分别为18％和12％，强风向为东北，最大风速24m/s，夏季以南南西向风为主，其它季节以东北风向为主，全年大于6级风日数32天。

台风影响本区时间为早自4月，迟至11月，影响期达8个月。据统计，对本区有影响的台风平均每年3.2次，7-9月为台风旺盛期，占全年台风影响总数的79％，尤以8月份最盛。台风在本区登陆时，常伴有大风或暴雨，瞬时风速可达40m/s。

（4）雾况

平均每年出现雾日为10.6天，多出现在1-5月，平均每月出现雾日1-2天，一般发生在夜间及凌晨，日出及9-10时即消散。

（5）相对湿度

年平均相对湿度为78％，3-8月空气湿度较大，可达80％以上，其中6月份最大，曾达86%。

### 地形地貌

洛江区土壤母质有坡积物、残积物、冲积物、海积物四种，以坡、残积物居多，冲、海积物次之。此外，洛江区地处南亚热带雨林地区，土壤矿物质风化、淋溶强烈，山地土壤以红壤分布最广，砖红壤性红壤次之。绝大部分坡积、残积土壤质地差，有机质少，结持力极松散，渗透性强，保水性差，自然肥力较低。土壤有机质和养分贫乏，呈酸性，多分布低山丘陵地区。冲积土壤和海积土壤分布在洛阳江积、溪河两岸开阔地及沿海海岸上升发育成的土壤，土层深厚，保水保肥及通透性能性能较好，土壤肥沃。洛江区地处闽东南沿海大陆边缘坳陷变质带中部，第四纪地层极为发育。东南邻海，为滨海小平原，向北地势逐渐升高，福厦公路以北以小丘、台地相间小平原为主，为低山丘陵台地地貌。

### 水文特征

- 泉州湾

- 潮汐

泉州湾潮汐属于正规半日潮，其潮特征（以黄海基准面起算）如下：最高潮位为4.0m，最低潮位为-3.2m，平均高潮位为2.65m，平均低潮位为-1.87m；平均海平面为0.32m；最大潮差为6.93m，平均潮差为4.52m。

- 潮流

泉州湾内的潮流为往复流，涨潮时流向湾内，落潮时流向湾外。后渚港区涨落潮流路不一致，涨潮偏向北或东侧，落潮时则相反，实测涨潮最大垂线平均流速1.34m/s，落潮最大垂线平均流速1.35m/s。

- 海洋生物

泉州湾生物多样性丰富，现有物种1000多种，珍惜候鸟等29种。常年栖息动物有鹭类和雁鸭类；海洋浮游动物主要有中华哲水蚤、锥形宽水蚤、精致真刺水蚤等，生物量平均95.32mg/ m3，其数量高峰出现在八月，低谷出现在二月。潮间带底栖生物主要有短滨螺、白脊藤壶等，潮下带底栖生物以暖水广盐种为主，代表中有日本强鳞虫、长吻沙蚕、利波巢沙蚕等，此外，还出现多种半咸淡水种脊尾白虾、安氏白虾等，主要受晋江、洛阳江淡水影响所致，为亚热带河口港湾性质；主要经济中有褶牡蛎、团聚牡蛎等。泉州湾常见鱼类59科115种，甲壳类主要有13科33种。海洋浮游植物主要有日本星杆藻、中华盒形藻、窄隙角毛藻、并基角毛藻等，每年夏末数量最多，可达50~60种；河口红树林主要以秋茄为主。

- 洛阳江

洛阳江是泉州市第二大河流，发源于罗溪镇扑鼎山南麓，流经马甲、河市等低山、丘陵，在城东街道南侧流入泉州湾，全长39km，年平均径流量为1.44亿m3，但枯水流量极小，流域面积370km2。洛阳江来水主要有四个来源：惠女水库、黄塘溪和北高干渠。北高干渠每年调晋江水3.15亿m3注入洛阳江，约占洛阳江年供水的70%。北渠来水为洛阳江饮用水的主要水源。洛阳江水闸上游与黄塘溪汇合处的黄塘溪500m处为惠安县和泉港区饮用水取水口。1972年在距洛阳江河口约7km的洛阳镇处建有洛阳桥闸，使闸前形成半封闭性水体，将洛阳江、黄塘溪和北高干渠来的淡水与海水隔开，是湄洲湾南岸供水工程的一部分，担负着向惠安县和泉港区供水的职责。桥闸上游流域面积387.61km2。根据水土遥感调查，洛阳江水土流失面积为78.3km2，土壤侵蚀模数高达1239.6t/km2·a，属明显流失区，水体的含沙量较高。

洛阳江流域多年平均降雨量在1068～1257mm之间，降水趋势大体由东南沿海向低山地带逐步增加，流域降雨量年内分布不均，3～4月为春雨季，5～6月为梅雨季节，7～9月为台风雨和阵雨季节，汛期雨量集中，5～9月降雨量占年降雨量的62.6～79.1%。降雨量年际变化也大，各雨量站最大年降雨量是最小降雨量的2倍以上。降雨量的时空分配不均是造成流域水旱灾害的主要原因。

流域径流空间分布趋势和雨量分布趋势一致，从东南沿海向西北低山地带逐步增加，流域各地径流深在400～680mm之间，径流系数一般在0.4～0.6左右。

流域多年平均蒸发量在1100～1500mm之间，多年平均陆面蒸发在600～700mm之间。

#### 环境功能区划及环评标准

#### 水环境

- 排水去向

项目外排废水主要为少量职工生活污水，生活污水经预处理后通过污水管网接至河市西片区污水泵站，再提升进入城东污水处理厂处理，其尾水最终纳入洛阳江桥闸以下洛江段（属泉州湾二类区）

- 环境规划与质量标准

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（2011~2020），泉州湾洛阳江段环境功能类别为二类海域环境功能区，执行GB3097-1997《海水水质标准》中的第二类水质标准，见表2-1。

- 《海水水质标准》摘录

| 序号 | 项目 | 第三类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 7.8~8.5，同时不超出该海域正常变动范围的0.2pH单位 |
| 2 | 水温 | 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃，其它季节不超过2℃ |
| 3 | 悬浮物质 ≤ | 人为增加的量≤10mg/L |
| 4 | 溶解氧 ＞ | 5mg/L |
| 5 | 生化需氧量 ≤ | 3mg/L |
| 6 | 化学需氧量 ≤ | 3mg/L |
| 7 | 无机氮（以N计） ≤ | 0.30mg/L |
| 8 | 活性磷酸盐（以P计） ≤ | 0.030 mg/L |

（2）排放标准

项目废水经市政污水管网排入城东污水处理厂统一处理，外排废水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级排放标准。见表2-2。

- 废水排放标准

| 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放标准 | 6-9 | 500mg/L | 300mg/L | 400mg/L | 45mg/L |
| 标准来源 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 三级 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级 |

根据《泉州市城东污水处理厂提标改造工程环境影响报告表》及批复（泉丰政环[2017]审表(市)11号），城东污水处理厂尾水排放执行标准见表2-3。

- 城东污水处理厂尾水排放标准

| 指标 | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 限值 | 6~9 | 30 | 6 | 10 | 1.5 |

#### 大气环境

（1）大气环境功能区划及质量标准

本项目所在区域环境空气质量功能类别为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

- 《环境空气质量标准》二级标准（摘录）

| 序号 | 污染物项目 | 单位 | 年平均 | 24小时平均 | 日最大8小时平均 | 1小时平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | μg/m3 | 60 | 150 | — | 500 |
| 2 | NO2 | μg/m3 | 40 | 80 | — | 200 |
| 3 | CO | mg/m3 | — | 4 | — | 10 |
| 4 | O3 | μg/m3 | — | — | 160 | 200 |
| 5 | PM10 | μg/m3 | 70 | 150 | — | — |
| 6 | PM2.5 | μg/m3 | 35 | 75 | — | — |

（2）废气排放标准

项目采用成品吸水芯片，不涉及芯片的生产，采用环保型热熔胶，无破碎粉尘和有机废气等产生；生产过程中少量粉尘主要来源于芯片在输送过程与输送辊摩擦产生的少量颗粒物，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）摘录

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

#### 声环境

（1）声环境区划及环境质量标准

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表2-6。

- GB3096-2008《声环境质量标准》节选       单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（2）噪声排放标准

本项目租用已建成厂房及配套设施从事生产，不涉及厂房基建。运营期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表2-7。

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘录） 单位：dB(A)

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

#### 固体废物

一般工业固体废物在厂区内暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单要求。

#### 环境质量现状

（1）水环境

根据《2017年泉州市海洋环境状况公报》，泉州湾内湾主要为四类或劣四类水质，主要超标污染物为无机氮、活性磷酸盐。根据相关资料，活性磷酸盐和无机氮超标是我国近岸海域存在的普遍问题，入海河流携带的污染物、海水养殖产生的污染物、海洋交通运输污染物以及沿海城市直排入海的污染物是造成海水活性磷酸盐和无机氮超标的主要原因泉州湾水质较好，以第一类和第二类海水水质为主。

（2）大气环境

根据《2018年度泉州市环境质量状况公报》，2018 年，泉州市区空气质量状况总体良好，达标天数比例为94.8%。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，泉州市区空气质量持续保持优良水平，可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度达二级标准，二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年均浓度达一级标准，一氧化碳（CO）日均值的第95 百分位数和臭氧（O3）日最大8 小时平均值的第90 百分位数均达到年评价指标要求；全市11 个县（市、区）环境空气质量达标天数比例范围为89.0%～98.4%，全市平均为95.9%，因此，项目所在的区域为环境空气质量达标区。

（3）声环境

为了解本项目声环境现状，项目委托华侨大学环境保护设计研究所监测中心对本项目区域现状噪声环境进行了监测，监测时间为2019年8月27日。主要在项目厂界四周布置4个监测点位，各监测点位具体位置及监测结果，见附图2和表2-10。

- 项目厂界声环境质量监测值及评价结果

| 测点编号 | 测量值 dB(A) | 标准值dB(A) | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要声源 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 工业企业噪声 | 59 | 46 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 2# |  | 56 | 44 |  |  | 达标 | 达标 |
| 3# |  | 55 | 43 |  |  | 达标 | 达标 |
| 4# |  | 56 | 45 |  |  | 达标 | 达标 |
| 备注：监测期间，未进行施工作业。 |

由监测结果可知，项目所在地声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。

# 主要环境问题和保护目标

#### 3.1主要环境问题

本项目租用已建成厂房及配套设施，不新建厂房，施工过程影响主要表现为设备安装噪声。本项目运营后所带来的环境问题为：

（1）生活污水排放对周边水环境的影响。

（2）生产噪声对周围环境的影响。

（3）固体废物对周围环境的影响。

#### 3.2环境保护目标

本项目位于马甲镇大厅埔工业区，租用泉州市利友体育用品有限公司厂房及配套设施（见附件），项目北侧隔工业区路为金旺卫生用品公司和佰众联合卫生用品公司，东侧为他人厂房用地（现状为空地），南面和西面现状均为空杂地，距离最近的居民点为南面85m处的潘内村，周围环境见附图2。

项目环境保护目标如下：

- 大气环境保护目标

| 序号 | 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潘内村 | 居住区 | 人群 | 二类区 | S | 85 |

- 其他环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离(m) | 环境功能或保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 潘内村 | S | 85 | 《声环境质量标准》2类 |
| 水环境 | 城东污水处理厂 | — | — | 不影响污水处理厂正常运行 |

# 工程分析

# 项目概况

# 迁建前项目概况

泉州市利友卫生用品有限公司成立于2017年3月，原址位于泉州市洛江区马甲镇顶尾楼工业区，租用他人厂房作为生产经营场所，主要从事婴儿纸尿裤的生产。公司妇幼卫生用品生产项目环评报告表于2017年10月通过洛江区环保局审批，审批文号：泉洛环评[2017]表40号，见附件。环评及其批复规模如下：建设1条婴儿纸尿裤生产线，年生产婴儿纸尿裤4000万片，职工定员20人（均不住厂），年工作300天，日工作12小时。项目已于2018年9月完成自主竣工环保验收手续（见附件）。迁建前利友卫生公司环保手续完善。

# 本项目由来及概况

利友卫生用品公司根据发展需求，拟增加一条拉拉裤生产线，由于原租用场地面积较小，限制了公司的发展，公司决定将厂区迁至泉州市洛江区马甲镇大厅埔工业区，租用泉州市利友体育用品有限公司闲置厂房及配套设施，并扩大婴儿纸尿裤的生产规模，租用厂房及配套设施总建筑面积约3750m2。2019年8月，泉州市利友卫生用品有限公司妇幼卫生用品生产项目通过洛江区经济发展和改革局备案（闽发改备[2019]030140号，见附件）。

项目总投资2000万元，职工人数增至30人（均住厂），年工作300天，日工作12小时，迁建后预计年生产纸尿裤9000万片。项目预计于2019年11月完成搬迁并投产。

# 迁建前项目退役期环保措施

迁建前项目生产设备及剩余原辅材料、产品等均全部搬迁至新厂区，残余边角料等固废出售给可回收利用厂家，厂房退还给出租方作为生产场所继续使用。因此，迁建前项目退役对外环境影响不大，基本无污染遗留问题。

# 项目与出租方泉州市利友体育用品有限公司依托关系

泉州市利友体育用品有限公司主要从事体育用品生产，位于马甲镇大厅埔工业区，该公司厂房及配套设施环境影响登记表已于2019年8月21日完成备案（备案号：201935050400000047，见附件），根据该备案表：利友体育用品公司建设1幢6层厂房，建筑面积约5925.33m2，一幢3层办公宿舍楼，建筑面积约650m2，一幢建筑面积约1400m2的铁皮仓库。 目前正处于施工期，其中厂房及仓库已基本建设完成，配套办公宿舍楼处于结构施工。利友体育用品公司拟将新建厂房的一层和仓库及办公宿舍楼出租给本项目作为生产经营场所。

根据调查，该公司用地原为空杂地，不存在污染遗留问题。

# 项目组成

本项目组成具体见表4-1，平面布局见附图4。

- 项目组成

| 工程类别 | 组成 | 主要建设内容 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 一层纸尿裤生产车间，建筑面积约1700m2，配备1条纸尿裤生产线和1条拉拉裤生产线 | 6层厂房的一楼 |
| 公用工程 | 供水 | 市政供水管网统一供给 | — |
|  | 供电 | 市政供电管网统一供给 | — |
|  | 排水 | 市政污水管网 | — |
| 储运工程 | 仓库 | 原辅材料及成品仓库1400m2 | 铁皮仓库 |
| 环保工程 | 废水 | 化粪池 | 办公宿舍楼西南角 |
|  | 废气处理设施 | 配备2套布袋除尘设施 | 车间一层 |
|  | 固废暂存场所 | 建设一处占地面积约50m2的边角料扥一般工业硅暂存场所 | 铁皮仓库内 |
| 办公宿舍区 | 一幢3层宿舍兼办公楼，建筑面积650m2 | 车间西面 |

# 主要生产设备

本项目迁建前后主要生产设备见表4-2。

- 主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 迁建前 | 迁建后 | 变化量 |
| 1 | 全伺服纸尿裤生产线 | 条 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 全伺服婴儿拉拉裤生产线 | 条 | 0 | 1 | +1 |
| 3 | 封口机 | 台 | 1 | 2 | +1 |
| 4 | 贴标机 | 台 | 1 | 2 | +1 |
| 5 | 包装机 | 台 | 3 | 6 | +3 |
| 6 | 封箱机 | 台 | 1 | 2 | +1 |
| 7 | 空压机 | 台 | 1 | 2 | +1 |
| 8 | 污点检测机 | 台 | 1 | 2 | +1 |
| 9 | 喷胶机 | 台 | 1 | 2 | +1 |

# 车间平面布局合理性分析

项目租用利友体育用品公司闲置厂房及配套设施，车间平面布局基本做到分区明确，生产车间布置在一层，原料及成品仓库布置在车间紧邻的钢结构仓库内，物料流程短，有利于生产操作和管理，以及有效提高生产效率。办公及员工宿舍远离生产车间设置于厂区北面，可减轻车间生产噪声对办公及宿舍的影响。

项目车间内布局基本做到流程合理、避免交叉污染，减少污染，因此布局基本合理。

# 主要原辅材料及其理化性质

项目所用原辅材料主要为高分子复合吸水纸、无纺布、热熔胶、氨纶丝、PE透气膜、前腰贴、左右腰贴、PE彩印袋、纸箱等，均为纸尿裤生产中常用原辅材料。

（1）高分子复合吸水纸

高分子复合吸水纸又称纸尿裤芯片，卫生巾芯片，高分子吸水纸，SAP吸水纸，高分子复合纸，是用超级吸收性材料SAP、无纺布、无尘纸复合而成。主要用于妇女卫生巾、卫生护垫、婴儿纸尿裤、尿垫、成人尿垫、医疗卫生、隔离衣等。芯片内呈蜂窝状锁水，吸水颗粒在吸水膨胀后被立即牢牢锁住，有效防止了尿裤内材料遇水断裂成团，同时能分流液体，且柔软舒适，保持干爽。

（2）热熔胶

热熔胶是一种可塑性的粘合剂，由基本树脂、增黏剂、黏度调节剂和抗氧剂等组成，为热熔压敏胶，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不能，其无毒无味，属环保型化学产品。

热熔胶粘合是利用热熔胶机通过热力把热熔胶熔解，熔胶后的胶成为一种液体，通过热熔胶机的热熔胶管和热熔胶枪，送到被粘合物表面，热熔胶冷却后即完成了粘合。

热熔胶主要特点有：胶接迅速，不含溶剂，可以反复熔化胶接，可以胶接多种材料等。应用于妇女卫生巾、纸尿裤、病床垫辱、老年失禁用品等。

# 工艺流程 及其产污环节

（1）项目生产工艺流程

项目迁建前后纸尿裤生产工艺不变，具体如下：

粉尘        边角料                             边角料                         PE彩印袋

↑             ↑                             ↑                                ↓

高分子复合吸水纸→芯体成型→内切→复合压合→外切→折叠→排片→装袋→封口→装箱

↓

成品

无纺布、PE透气膜、前腰贴、左右腰贴、热熔胶、氨纶丝

工艺流程简要说明：项目纸尿裤吸水芯片采用外厂已加工完成的高分子复合吸水纸，厂区内不生产吸水芯片，通过热熔胶将底层的PE透气膜、底层无纺布、前腰贴、左右腰贴、氨纶丝和表层无纺布等进行复合，基本成型后进行外切、折叠和排片，流水线出来后再进行装袋和装箱即为成品。

（2）产污环节分析

项目采用成品吸水芯片，不涉及芯片的生产，采用环保型热熔胶，无破碎粉尘和有机废气等产生；生产过程中污染源来源于芯体成型，主要为芯片（高分子复合吸水纸）在输送过程与输送辊摩擦产生的少量絮状颗粒物，内、外切过程产生少量边角料、设备运行噪声以及少量职工生活污水。

# 污染源分析

# 迁建前污染源分析

- 废水

迁建前项目无生产废水产生，外排废水主要来源于少量职工生活污水，外排生活废水量为1.08m3/d（324m3/a），其中COD排放量0.019t/a，氨氮排放量约0.003t/a。

- 废气

废气主要来源于芯片在快速输送过程与输送辊摩擦产生的少量颗粒物。

- 固废

固体废物主要来源于职工的生活垃圾、生产过程中产生的边角料和除尘器收集粉料，均得到妥善处置。产生量

# 迁建后污染源分析

# 废水

项目生产过程中无生产废水，外排废水主要为职工生活污水。迁建后项目拟聘职工30人，均在厂内食宿，参照GB50014-2011《室外排水设计规范》和《福建省用水定额标准》，住厂职工每人每天生活用水取150L，废水排放量按用水量的80%计，则本项目外排生活废水排放总量为3.6m3/d（1080m3/a）。项目生活污水排入污水管网水质情况大体为：CODCr：350mg/L、BOD5：220mg/L、SS：180mg/L、氨氮：30 mg/L。

项目生活污水经预处理达标后经污水管网排入城东污水处理厂集中处理，项目建成后生活污水污染源强详见表4-3。

本项目外排污水及主要污染物达标排放情况见表4-3。

- 本项目污水产生及排放情况

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度（mg/L） | 350 | 220 | 180 | 30 |
| 年产生量（t/a） | 0.378 | 0.238 | 0.194 | 0.032 |
| 城东污水处理厂排放浓度（mg/L） | 30 | 6 | 10 | 1.5 |
| 年排放量（t/a） | 0.032 | 0.006 | 0.011 | 0.002 |
| 污水排放量（t/a） | 1080 |

# 废气

项目采用成品吸水芯片，不涉及芯片的生产，采用环保型热熔胶，无破碎粉尘和有机废气等产生；生产过程中少量粉尘主要来源于芯体成型过程中，在快速输送过程与输送辊摩擦产生的少量颗粒物。项目拟配套袋式除尘器，摩擦产生的粉尘经过吸尘风道进入布袋，净化后的废气直接在车间内排放。由于芯片摩擦产生的粉尘主要为絮状物，粒径较大，基本可沉降在布袋内，外排废气中含尘量很小，本评价不对粉尘进行定量分析。

# 噪声

项目噪声主要来源于空压机、纸尿裤流水线等设备运行产生的噪声，设备噪声声强源强约为65-88dB(A)，主要设备噪声源强见表4-4。

- 主要生产设备噪声一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 单台噪声级 （dB（A）） | 噪声防治措施 | 减噪效果（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全伺服纸尿裤生产线 | 1 | 70~88 | 基础减振、厂房隔声 | 25 |
| 2 | 全伺服婴儿拉拉裤生产线 | 1 | 70~88 | 基础减振、厂房隔声 | 25 |
| 3 | 封口机 | 2 | 65~70 | 厂房隔声 | 15 |
| 4 | 贴标机 | 2 | 65~70 | 厂房隔声 | 15 |
| 5 | 包装机 | 6 | 65~70 | 厂房隔声 | 15 |
| 6 | 封箱机 | 2 | 65~70 | 厂房隔声 | 15 |
| 7 | 空压机 | 2 | 75~88 | 基础减振、厂房隔声 | 25 |

# 固体废物

本项目运营过程固体废物主要来源于职工的生活垃圾和生产过程中产生的边角料以及除尘器收集的粉料。

（1）生活垃圾

本项目拟聘职工30人，职工人均生活垃圾排放系数按0.8kg/d计，厂区生活垃圾产生量约为7.2t/a；生活垃圾分类集中收集后由环卫部门统一清运。

（2）边角料

本项目边角料主要来源于生产过程中分切过程产生的无纺布等边角料，类比同类企业，边角料产生量约为30t/a，集中收集后外卖给可回收利用的厂家。

（3）除尘器收集粉料

根据迁建前生产统计数据，2条纸尿裤生产线分别配备的袋式除尘器收集的粉料约0.1t/a，定期清理后出售给回收利用厂家。

# 项目污染物排放情况汇总

本项目污染物排放情况见表4-5。

- 项目污染物排放情况表

| 废水 | 污染物 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 排放方式 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水量 | 万t/a | 1080 | 0 | 1080 | 连续排放 | 化粪池预处理后通过污水管网排入城东污水处理厂处理 |
|  | COD | t/a | 0.378 | 0.346 | 0.032 |  |  |
|  | NH3-N | t/a | 0.032 | 0.030 | 0.002 |  |  |
| 固废 | 污染物 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 处置情况 |
|  | 边角料 | t/a | 30 | 30 | 0 | 外卖给可回收利用厂家 |
|  | 除尘器收集粉料 | t/a | 0.1 | 0.1 | 0 | 外卖给可回收利用厂家 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 7.2 | 7.2 | 0 | 由环卫部门统一清运 |

# 迁建前后污染物排放“三本账”分析

迁建后项目生产规模有所扩大，职工人数增加，废水污染物排放量相应增加，迁建前后污染物排放“三本账”如下：

- 迁建前后污染物排放“三本账”一览表

| 项目 | 迁建前排放量（t/a） | 迁建后排放量（t/a） | 增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 324 | 1080 | +756 |
|  | COD | 0.019 | 0.032 | +0.013 |
|  | 氨氮 | 0.003 | 0.002 | +0.001 |
| 固废 | 0 | 0 | 0 |

# 产业政策分析

本项目从事婴儿卫生用品的生产，检索《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目采用的生产设备、工艺、生产的产品均不属于产业政策中的限制类或淘汰类。另外，项目已于2019年8月20日通过泉州市洛江区发展和改革局备案（备案号：闽发改备[2019]030140号，见附件）。

因此本项目的建设符合国家当前产业政策。

# 选址合理性分析

# 规划符合性分析

项目位于马甲镇大厅埔工业区，周边主要为工业企业，根据出租方土地证，项目所在地类用途为工业用地。另外，项目主要从事纸尿裤生产，属于轻污染型企业，与最近居民点距离超过85m，生产过程产生的噪声对周边敏感目标基本无影响，因此项目选址于此基本符合用地规划要求。

# 周围环境相容性

本项目所在区域周边主要以工业企业及道路为主，与最近居民点距离超过85m，距离较远。项目运行过程中芯片传输过程摩擦产生的少量絮状物可经袋式除尘器收集处理，基本不会逸散到外界空气中，且项目不属于高噪声污染企业，在采取有效的噪声污染防治措施后，其运营过程对周围声环境不会产生太大影响，因此本评价认为本项目建设与周围环境基本相容。

# 小结

综上所述，本项目建设基本符合用地规划要求，与周围环境基本相容，本项目选址合理。

# 施工期环境影响分析

本项目所租用的经营场所已由出租方负责建设，目前厂房及仓库已基本建成，办公、宿舍楼处于结构阶段，出租方原备案的环境影响登记表已对厂房建设的施工期环境影响进行评价， 本评价不对其施工期环境影响进行分析。项目施工期污染源主要为设备安装噪声，设备安装时间较短，其噪声对周围声环境影响不大。

# 运营期环境影响

# 水环境影响分析

本项目生产过程无生产废水排放，外排废水主要来源于少量职工的生活污水，产生量约3.6m3/d，本评价主要对项目废水排入城东污水处理厂可行性进行分析。

# 6.1.1城东污水处理厂的概况

（1）污水处理厂位置及规模

泉州市城东污水处理厂选址于泉州市丰泽区城东组团丰海路与瑞安街交汇处，建设用地约5.8公顷。总规模为9万m3/d，近期规模为4.5万m3/d。主要服务范围包括城东片区、双阳片区和和河市片区，服务面积约47.39km2。

（2）污水处理工艺简介

污水处理工艺采用CAST生物处理工艺，污泥处理工艺为带式浓缩脱水工艺，除臭工程采用加盖除臭单位设计，其处理工艺为生物滴滤池法。

# 6. 2.2城东污水处理厂接纳本项目污水的可行性分析

（1）水量分析

城东污水处理厂一期污水处理规模为4.5万吨/天，目前污水处理厂实际日处理量约3.6万吨。项目生活污水排放小（约3.6m3/d），仅占污水处理厂剩余处理量的0.008%，不会影响污水处理厂的正常运行。

（2）水质分析

项目外排污水为职工生活污水，主要污染物为COD、BOD、SS等，经化粪池预处理后，外排废水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准，可以满足污水处理厂进水水质要求，不会对城东污水处理厂正常运行造成影响。

（3）小结

综上所述，目前城东污水处理厂运行正常，尾水稳定达标排放。项目水质符合污水处理厂进水水质要求，项目生活污水可通过污水收集管网汇入城东污水处理厂统一处理，污水排入城东污水处理厂处理是可行的。

# 大气环境影响分析

项目吸水芯体成型及输送工段配备集气口和袋式除尘器，摩擦产生的少量粉尘经过吸尘风道进入布袋，净化后的废气直接在车间内排放。由于芯片摩擦产生的粉尘主要为絮状物，粒径较大，基本可沉降在布袋内，外排废气中含尘量很小，对周围环境空气影响不大。

# 声环境影响分析

项目噪声主要来源于空压机、纸尿裤流水线等设备运行产生的噪声，设备噪声声强源强约为65-88dB(A)，本项目预测在正常生产状况下，机械设备对厂界噪声的贡献值，预测点与厂界背景噪声监测点一致，由于项目仅在昼间进行生产，夜间未生产，因此仅对昼间噪声贡献值进行预测。

项目噪声源均为室内声源，将室内声源等效为室外声源，预测公式如下：

LA(r)＝LA(r0)－20lg(r/r0)－△L－NR

NR=TL+6

式中：LA(r)－距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)－声源A声级，dB(A)；

r－预测点距声源的距离，m；

r0－参考位置距声源的距离，m，r0取值1m；

NR—噪声从室内向室外传播的声级差，dB（A）；

△L－隔音设备降噪量，dB(A)，本项目未设隔音罩，△L=0。

TL可根据下表取值。

表6-1  隔墙（或窗户）的传输损失值

| 条件 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TL值（dB（A）） | 20 | 15 | 10 | 5 |

根据上述公式计算出厂界的贡献值，计算结果见表6-2。

表6-2  噪声预测结果         单位：dB(A)

| 时间 | 监 测 点 |
| --- | --- |
|  | 1＃ | 2＃ | 3＃ | 4# |
| 贡献值 | 26 | 24.9 | 45.2 | 35 |
| 昼间 | 执行标准 | 60 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据预测结果，项目各厂界昼间噪声贡献值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，另外项目与最近敏感目标距离超过85m，距离较远，因此项目正常运营对周围声环境影响较小。

# 固体废物影响分析

### 工业固废

边角料和除尘器收集粉料集中收集后外卖给可回收利用的厂家，有效地避免了二次污染，不会对周围环境产生影响。

### 生活垃圾

本项目生活垃圾由当地环卫部门集中收集，及时清运，不会对外环境造成二次污染。

# 退役期环境影响分析

（1）退役期的环境影响

本项目退役期的环境影响主要有以下几方面：

①留固体废物随雨水地表径流进入周边地表 水体，影响其水质；

②废旧设备未妥善处理造成的环境影响；

③废弃原材料未妥善处置造成的环境影响。

（2）退役期环境影响防治措施

①企业退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则，妥善处理设备：

1）在项目退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相关行业；

2）在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。

②原材料和产品均可出售给其他企业，对环境无影响；

③退役后，若厂房不再作为其它用途，经适当清理打扫后可退给出租方处理。

采取以上措施后，项目退役后不会对周围环境造成不良影响。

# 污染治理措施评述

# 废水治理措施评述

本项目生活废水经化粪池预处理后通过污水管网排入城东污水处理厂集中处理。

# 大气污染防治措施

项目吸水芯片输送过程配套袋式除尘器除尘，收集吸水芯片摩擦产生的的少量絮状物。

袋式除尘器是含尘气体通过滤袋滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是过滤式除尘器的一种，待净化的气体通过袋式除尘器时，粉尘颗粒被滤层捕集被子留在滤料层中，得到净化的气体排放。捕尘后的滤料经清灰、再生后可重复使用。袋式除尘器净化效率高，对含微米或亚微米数量级的粉尘效率可达99%；袋式除尘器可捕集多种干性粉尘，特别是高比电阻粉尘采用袋式除尘器净化要比用电除尘器净化效率高很多；含尘气体浓度在相当大的范围内变化对袋式除尘器的除尘效率和阻力影响不大；袋式除尘器可设计制造出适应不同气量的含尘气体的要求，除尘器的处理烟气量可从几m3/h到几百万m3/h；袋式除尘器可做成小型的，安装在散尘设备上。袋式除尘器运行稳定可靠，操作维护简单。

# 噪声治理措施评述

本项目噪声主要为生产设备噪声，为确保项目厂界噪声稳定达标，避免噪声扰民，要求项目应采取以下措施：

（1）生产过程关闭门窗；

（2）空压机、纸尿裤生产线等高噪声设备采用减振材料支撑；

（3）加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。

# 固体废物治理措施

本项目固废由专人负责；边角料和除尘器收集粉料集中收集后外卖给可回收利用的厂家；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

# 环境管理与监测计划

# 环境管理

本评价根据项目的主要环境问题、环保工程措施及省、地市环保部门对企业环境管理的要求，提出该项目的环境管理和监测计划，供各级环保部门对该项目进行环境管理时参考，并作为建设及运营阶段环境保护管理工作的依据。

项目环境管理工作由厂长分管，并安排1人负责废气处理设施的运行和维护管理，应明确环境管理机构的职责，制定环境管理规章制度，把它作为各级领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则，同时制定环境管理计划。环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。

本工程环境管理工作计划见下表。在下表所列环境管理方案下，本工程环境管理工作重点应从减少污染物排放，降低对声环境影响方面进行控制。

- 环境管理工作计划表

| 项目 | 环境管理工作内容 |
| --- | --- |
| 企业环境管理 总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续： （1）生产中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 （2）配合环境监测站搞好监测工作。 |
| 生产运营阶段 | 保证环保设施正常运行，主动接受环保部门监督，备有事故应急措施： （1）厂长全面负责环保工作。 （2）环保科负责厂内环保设施的管理和维护。 （3）对废气处理设施和减振降噪设施，建立环保设施档案。 （4）定期组织厂区环境监测。 |
| 信息反馈和 群众监督 | 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作： （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运转。 （2）归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进。 |

# 环境监测

本项目对于废水、废气、噪声的监测，受人员和设备等条件的限制，本项目主要委托当地有资质的监测单位进行监测，故该企业可不设置独立的环境监测机构，监测人员可由企业环保办公室技术人员兼任。

（1）废气排放监测计划

- 监测项目、位置、频次

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（ HJ 819-2017），本项目废气监测项目、采样位置、监测频次，见表9-2。

- 废气排放监测计划

| 监测类型 | 监测项目 | 监测负责单位 | 监测频次 | 采样位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放废气 | 颗粒物 | 委托监测单位 | 每年一次 | 厂界 |

- 监测数据采取与处理、采样分析方法

监测采样、分析及数据处理按国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）要求实行，同时按照《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）等有关规定进行。

- 废气监测项目分析方法

| 废气污染源 | 监测项目 | 方法来源 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放废气 | 颗粒物 | GB/T16157-1996 | 重量法 |

（2）废水排放监测计划

①监测项目、点位、频次

本项目废水排放监测项目、点位、频次如下表所示。

- 废水监测计划一览表

| 类别 | 监测项目 | 监测负责单位 | 监测频次 | 采样位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量、pH 、COD、氨氮、SS、BOD5 | 委拖监测 | 每季度一次 | 废水排放口 |

②监测数据采集与处理、采样分析方法

本项目废水监测采样、分析及数据处理均按原国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）要求实行，同时按照《地表水和污水检测技术规范》（HJ/T91-2002）等有关规定进行，具体见表9-5。

- 废水监测方法和方法来源

| 样品类别 | 监测项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 （GB 6920-1986） |
|  | CODCr | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB 11914-1989） |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-1989） |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法（HJ 666-2013）；水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法（HJ 665-2013）；水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法（HJ 537-2009）；水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 （HJ 536-2009）；水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 535-2009）；水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法（HJ/T 195-2005） |
|  | BOD5 | 稀释与接种法（HJ505-2009） |

（3）噪声监测

监测项目：厂界环境A计权等效连续噪声（LAeg）。

监测点位：厂界。

监测数据采集与处理、采样分析方法：项目厂界噪声监测按照《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的有关规定进行。

监测周期：每季度监测一次，应在生产工况75%以上时。

监测时间：由于项目未在夜间生产，测量时间为昼间（06:00~22:00）。

（4）固体废物

主要落实厂区固废收集、贮存、处置情况，并对固废产生和处置情况进行台账记录。

# 污染物排放清单

企业应向社会公开污染物排放清单内容和环境监测内容及其监测数据。本项目采取的环境保护措施及主要运行参数、排放的污染物种类、排放浓度和总量、排放口信息、执行的环境标准及环境监测等，详见表9-6。

- 污染物排放清单一览表

| 类别 | 环境问题 | 环保措施 | 主要运行参数或目的 | 排放的污染物种类 | 排放浓度 (mg/L) | 排放总量 (t/a) | 排放标准 限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后排入工业区污水管网 | 化粪池容积为15m3 | CODCr | 350 | 0.032 | 500 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.002 | 45 |  |
| 大气污染 | 无组织颗粒物 | 布袋除尘 | — | 颗粒物 | / | / | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值（1.0mg/ m3）。 |
| 噪声 | 设备噪声 | 隔声、减振 | — | / | / | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固废 | 利用方式 | 边角料和除尘器收集集中收集后外卖给可回收利用的厂家； 生活垃圾由当地环卫部门集中收集 | 实现固废全部综合利用。 | / | / | / | / | / |
| 环境管理与监测 | 环境管理 | ◆设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员。 ◆建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。 ◆加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 | 避免因管理不善而可能产生的各种环境事故和风险，确保污染源稳定达标排放。 | / | / | / | / | / |
|  | 环境监测 | 日常生产中落实环境监测计划，污染源监测计划见表9-2和表9-4。 | ◆以便及时发现问题，采取措施。 ◆环境监测数据应向社会公开。 | / | / | / | / | / |

# 竣工环保验收

根据国家环境保护部2017年11月22日发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017) 4号），利友卫生用品公司应在环境保护设施竣工之日3个月内完成环境保护设施的验收；环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过 12 个月。

本项目应落实报告表提出的各项环保措施，建成投入生产前，主体工程与各项环保设施应同步建设，切实做好“三同时”，环保竣工验收内容包括：

(1)环保手续履行情况：主要为环境影响报告表的编制及其审批部门的审批决定，建设过程中的重大变动及相应手续完成情况，国家与地方环境保护部门对项目的督查、整改要求的落实情况，以及排污许可证申领情况等。

(2)有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段；

(3)本环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其它各项环境保护措施。验收监测项目的范围、时间和频率按有关监测规范进行。

项目主要相关验收内容见表12-3。

# 环境保护投资及环境经济损益分析

# 环保投资估算

项目主要环保投资主要为袋式除尘器及噪声污染防治措施，具体如下：

表10-1  环保设施投资一览表

| 序号 | 环保设施 | 具体设施 | 投资(万元) | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理设施 | 袋式除尘器 | 9 | 0.45 |
| 2 | 噪声 | 高噪声设备 | 减振材料 | 1.8 | 0.09 |
| 3 | 固废 | 一般固废暂存场所 | 建设规范化的固废暂存场所 | 0.2 | 0.01 |
| 4 | 合计 | 11 | 0.55 |
| 备注：化粪池由出租方配套建设，其投资不计入本项目环保投资。 |

# 环境影响经济损益分析

项目属于轻污染型企业，环保投资预估为11万元。环保设施的投入运行，可减少废气污染物排放和降低噪声排放，保证企业职工的身心健康，创造良好的生活环境，同时项目的正常运行可增加当地的劳动就业和地方税收，具有良好的社会、经济和环境效益。

# 总量控制与排污口规范化

# 总量控制

项目生活污水汇入城东污水处理厂统一处理，废水COD新增排放总量为0.032t/a、氨氮新增排放总量为0.002t/a，根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财[2017]22号）规定，生活污水污染物排放不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围，无需进行排污权交易。

# 排污口规范化

（1）规范化建设排污口

1）需规范化的排污口

  - 废水排放口

厂区设一个生活污水排放口。

  - 一般工业固废暂存场所

一般工业固废暂存场所应设立与之相适应的标志牌。

2）对排污口的管理

  - 建设单位应在各排污口处设立较明显的环境保护图形标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。排污口标志牌由国家环保部统一定点监制，标志牌设置应符合GB15562.1-1995、GB15562.2-1995《环境保护图形标志》相关规定。

- 各排污口（源）提示标志牌示意图

| 名称 | 废水排放口 | 噪声排放源 | 一般固体废物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提示图形符号 |  |  |  |
| 功能 | 表示污水向水体排放 | 表示噪声向外环境排放 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |

  - 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

  - 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放污染物的种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；以及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

# 评价结论

  - 评价标准

- 项目所在区域评价标准

| 项目 | 环境质量标准 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- |
| 水 | GB3097-1997 《海水水质标准》二类 | GB8978-1996 《污水综合排放标准》表4三级；GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1B级 |
| 大气 | GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级 | GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》表2标准 |
| 声 | GB3096-2008 《声环境质量标准》2类 | GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 |

  - 环境现状

项目所在区域大气和声环境质量现状良好，符合环境功能区划要求，主要环境问题为水环境问题。

  - 环境影响分析结论

（1）水环境

本项目运营过程无生产废水产生，外排废水主要来源于职工的生活废水，排放量为1080m3/a，通过污水管网排入城东污水处理厂处理后不会影响污水处理厂正常运行，对周边水环境影响不大。

（2）大气环境

项目吸水芯体成型及输送工段配备集气口和袋式除尘器，摩擦产生的少量粉尘经过吸尘风道进入布袋，净化后的废气直接在车间内排放。由于芯片摩擦产生的粉尘主要为絮状物，粒径较大，基本可沉降在布袋内，外排废气中含尘量很小，对周围环境空气影响不大。

（3）声环境

本项目噪声源主要来自生产设备运行过程中产生的噪声，根据噪声预测结果，项目正常运行过程，厂界昼间噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；项目最近敏感目标为南面85m处的潘内村，距离较远，因此项目正常运营对周边声环境影响不大。

（4）固体废物

本项目固废由专人负责；边角料和除尘器收集粉料集中收集后外卖给可回收利用的厂家；生活垃圾由当地环卫部门集中收集及时清运。

项目固废经妥善处理，则不会对周围环境造成二次污染。

  - 公众参与

建设单位委托环评后，于2019年8月27日~9月2日（共计5个工作日）在环评爱好者论坛公众参与板块对项目概况进行第一次公示（见图12-1）；报告表基本完成编制后，建设单位于9月6日~9月12日在环评爱好者论坛公众参与板块对项目全文进行第二次公示（见图12-2）。公示期间，建设单位及评价单位均未接收到公众反馈意见。

图12-1  项目第一次公示截图

图12-2  项目第二次公示截图

  - 总量控制

项目生活污水汇入城东污水处理厂统一处理，废水COD新增排放总量为0.032t/a、氨氮新增排放总量为0.002t/a，根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财[2017]22号）规定，生活污水污染物排放不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围，无需进行排污权交易。。

  - 污染防治措施

项目主要环保措施见表12-2；竣工环保验收监测内容见表12-3。

- 主要环保措施一览表

| 项目 | 环保措施 | 执行标准或要求 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | 经化粪池预处理通过污水管网排入城东污水处理厂统一处理 | 外排污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级排放标准 |
| 废气 | 吸水芯片摩擦产生的少量粉尘经集气装置收集后通过袋式除尘器处理后排放 | 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
| 噪声 | （1）生产过程关闭门窗； （2）空压机、纸尿裤生产线等高噪声设备采用减振材料支撑； （3）加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。 | 厂界噪声执行GB12348-2008 2类标准 |
| 固废 | 边角料 | 外卖给可回收利用厂家 | 妥善处置，避免二次污染 |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  |

- 建设项目竣工环境保护验收监测内容一览表

| 序号 | 环境工程 类别 | 验收内容 | 验收要求 | 监测 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设内容 | 核查项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上是否发生重大变动，是否导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重），不属于重大变动的方可纳入竣工环境保护验收管理。 | — |
| 2 | 废水 | 废水处理设施 | 经化粪池预处理后通过市政污水管网排入城东污水处理厂处理。 | 废水排放口 |
|  |  | 排污口规范化建设 | 仅设置1个废水排放口，废水排污口应设立标志牌。 |  |
|  |  | 监测项目和要求 | ①监测项目：流量、pH、COD、BOD、SS、氨氮； ②要求：生活废水排放量不大于3.6t/d，污染物应达标排放。 |  |
|  |  | 执行标准 | 项目外排污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》表1B级排放标准。 |  |
| 3 | 废气 | 废气处理设施 | 吸水芯片输送工段配备集气口和袋式除尘器 | 厂界 |
|  |  | 监测项目和要求 | 颗粒物 |  |
|  |  | 执行标准 | 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |  |
| 4 | 厂界噪声 | 监测内容：等效连续A声级； 厂界噪声：厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 厂界 |
| 5 | 固废处置 | （1）一般固废临时贮存场设置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关要求设置； （2）边角料综合利用达到100%；生活垃圾处置率100%。 | 厂区 |
| 6 | 环保管理制度 | ①建立完善的环保管理制度，设立环境管理科。 ②配备专门人员进行环保处理设施日常运行管理和维护保养，建立台帐。 | — |

  - 项目建设结论

本项目选址位于马甲镇大厅埔工业区，主要从事纸尿裤的生产。项目建设符合国家当前产业政策；选址基本符合用地规划要求；所在区域环境质量现状良好，能够满足环境功能区划要求。项目在运营过程中，在严格落实本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求的前提下，对周围环境影响不大。从环境保护角度论证，本项目的建设可行。

编制单位（盖章）：泉州华大环境影响评价有限公司

2019年9月12日

`

附图1  项目地理位置图

附图4厂区平面布局图

| 建设项目环评审批基础信息表 |
| --- |
| 填表单位（盖章）： |  | 填表人（签字）： |  | 建设单位联系人（签字）： |  |
| 建设 项目 | 项目名称 | 泉州市利友卫生用品有限公司妇幼卫生用品生产项目 | 建设内容、规模 | (建设内容：_纸尿裤 规模：_9000_ 计量单位：万片 ) |
|  | 项目代码1 | 2019-350504-22-03-052616 |  |  |
|  | 建设地点 | 洛江区马甲镇大厅埔工业区 | 计划开工时间 | 2019年10月 |
|  | 项目建设周期（月） | 2个月 | 预计投产时间 | 2019年11月 |
|  | 环境影响评价行业类别 | 十一、造纸和纸制品业，29，纸制品制造：有化学处理工艺的 | 国民经济行业类型2 | C2239（其他纸制品制造） |
|  | 建设性质 | ■新建 | 项目申请类别 | ■新报项目 |
|  | 现有工程排污许可证编号 （改、扩建项目） |  |  |  |
|  | 规划环评开展情况 |  | 规划环评文件名 |  |
|  | 规划环评审查机关 |  | 规划环评审查意见文号 |  |
|  | 建设地点中心坐标3 （非线性工程） | 经度 | E118°37'53.18" | 纬度 | N25° 8'27.27" | 环境影响评价文件类别 | ■环境影响报告表 |
|  | 建设地点坐标（线性工程） | 起点经度 |  | 起点纬度 |  | 终点经度 |  | 终点纬度 |  | 工程长度 |  |
|  | 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 11 | 所占比例（%） | 0.55 |
| 建设 单位 | 单位名称 | 泉州市利友卫生用品有限公司 | 法人代表 | 陈志超 | 评价 单位 | 单位名称 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | 证书编号 |  |
|  | 统一社会信用代码 （组织机构代码） | 91350504MA2Y1LEG4H | 技术负责人 | 黄秀姬 |  | 通讯地址 | 泉州市城东华侨大学施良侨科技实验大楼11层 | 联系电话 | 0595-22691870 |
|  | 通讯地址 | 洛江区马甲镇大厅埔工业区 | 联系电话 |  |  | 环评文件项目 负责人 |  |
| 污 染 物 排 放 量 | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程 （拟建或调整变更） | 总体工程 （已建+在建+拟建或调整变更） | 排放方式 |
|  |  | ①实际排放量 （吨/年） | ②许可排放量 （吨/年） | ③预测排放量 （吨/年） | ④“以新带老”削减量（吨/年） | ⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年） | ⑥预测排放总量 （吨/年） | ⑦排放增减量 （吨/年） |  |
|  | 废水 | 废水量（万吨/年） |  | 0.032 | 0.108 | 0.032 | 0.108 | 0.108 | 0 | □不排放 ■间接排放：■市政管网 □集中式工业污水处理厂 □直接排放：受纳水体________________ |
|  |  | COD |  | 0.019 | 0.032 | 0.019 | 0.032 | 0.032 | 0 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0 |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 废气量（万标立方米/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目涉及保护区与风景名胜区的情况 | 影响及主要措施 生态保护目标 | 名称 | 级别 | 主要保护对象（目标） | 工程影响情况 | 是否占用 | 占用面积 （公顷） | 生态防护措施 |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  | 避让减缓补偿重建（多选） |
|  | 饮用水水源保护区（地表） |  |  | / |  |  |  | 避让减缓补偿重建（多选） |
|  | 饮用水水源保护区（地下） |  |  | / |  |  |  | 避让减缓补偿重建（多选） |
|  | 风景名胜区 |  |  | / |  |  |  | 避让减缓补偿重建（多选） |

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码

2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)

3、对多点项目仅提供主体工程的中心座标

4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

5、⑦＝③－④－⑤，⑥＝②－④＋③

# Text boxes

图例

污水流向

污泥流向

粗格栅及进水泵房

（厂区外）外）

进水

细格栅及旋流沉砂池

CAST生物池

（4.5万t/d）

接触消毒池

(1.5万t/d)

泉州湾

剩余污泥

上清液

污泥

均质池子

污泥浓缩脱水机房

泥饼外运

滤液

鼓风机房池

空气

加药间

次氯酸钠气

本项目

本项目所在地