（供生态环境部门信息公开用）

福建省建设项目环境影响

报    告    表

（适用于工业型建设项目）

| 项 目 名 称 | 泉州七曜鞋业有限公司 EVA拖鞋、EVA鞋底、花园鞋生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章) | 泉州七曜鞋业有限公司 |
| 法 人 代 表 | ** |
| (盖章或签字) |  |
| 联 系 人 | ** |
| 联 系 电 话 | *********** |
| 邮 政 编 码 | 362011 |

| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

福 建 省 环 境 保 护 局 制

# 一、项目基本情况

| 项目名称 | 泉州七曜鞋业有限公司EVA拖鞋、EVA鞋底、花园鞋生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 泉州七曜鞋业有限公司 |
| 建设地点（海域） | 福建省泉州市洛江区河市镇河市村琯马公路88号2# |
| 建设依据 | 闽发改备[2019]C030141号 | 主管部门 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业代码 | C1953塑料鞋制造 |
| 工程规模 | 年产EVA拖鞋100万双/年、EVA鞋底50万双/年、花园鞋20万双/年 | 总规模 | 年产EVA拖鞋100万双/年、EVA鞋底50万双/年、花园鞋20万双/年 |
| 总投资 | 100万元 | 环保投资 | 19万元 |
| 主要产品 名称 | 主要产品产量（规模） | 主要原辅材料名称 | 主要原辅材料现状用量 | 主要原辅材料新增用量 | 主要原辅材料预计总用量 |
| EVA拖鞋 | 100万双/年 | EVA发泡塑料米 |  | 600吨/年 | 600吨/年 |
| EVA鞋底 | 50万双/年 | 以下空白 |  |  |  |
| 花园鞋 | 20万双/年 |  |  |  |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |
| 主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗 |
| 名称 | 现状用量 | 新增用量 | 预计总用量 |
| 水(吨/年) |  | 360 | 360 |
| 电(kwh/年) |  | 30万 | 30万 |
| 蒸汽(吨/年)(集中供热) |  |  |  |
| 燃煤(吨/年) |  |  |  |
| 燃油(吨/年) |  |  |  |
| 燃气(万立方米/年) |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |

# 二、总则

## 2.1项目由来

泉州七曜鞋业有限公司（以下简称“七曜公司”）成立于2019年7月，是一家从事鞋、鞋材（鞋面、鞋底）制造的企业，厂址位于福建省泉州市洛江区河市镇河市村琯马公路88号2#，租用泉州楠艺轻工有限公司的闲置厂房进行生产。

本项目是七曜公司EVA拖鞋、EVA鞋底、花园鞋生产项目，达产后可年产EVA拖鞋100万双/年、EVA鞋底50万双/年、花园鞋20万双/年。本项目于2019年8月21日取得了洛江区发展和改革局备案（编号：闽发改备[2019] C030141号）。目前，项目生产设备已购置，部分设备尚未安装，正在设计废气治理设施同时完善环保手续。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关规定要求，本项目类别属于“十八、橡胶和塑料制品业 47、塑料制品制造  其他”，环评文件类型为环境影响报告表。2019年8月，泉州七曜鞋业有限公司委托泉州华大环境影响评价有限公司承担“泉州七曜鞋业有限公司EVA拖鞋、EVA鞋底、花园鞋生产项目”的环境影响评价工作。环评单位接受委托后，组织技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照环评标准、导则等相关规定编制完成《泉州七曜鞋业有限公司EVA拖鞋、EVA鞋底、花园鞋生产项目环境影响报告表》提交建设单位上报环保主管部门审批和作为环境管理的依据。

## 2.2评价标准

### 2.2.1水环境

（1）排水去向

①生活污水

生活废水经市政污水管网汇入城东污水处理厂统一处理，属于废水间接排放项目，水环境评价主要论证项目废水纳入城市污水处理厂的可行性，水环境评价范围为厂区排污口—市政污水管网—城东污水处理厂。

②生产废水

本次项目无生产废水产生及排放。

（2）环境功能区划及环境质量标准

本项目附近水体为洛阳江支流，根据《泉州市地表水环境功能区类别划分方案修编》，洛阳江主要功能为：一般工业用水、农业用水、一般景观要求水域，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

- 《地表水环境质量标准》GB3838-2002（摘录）

| 指标 | pH值（无量纲） | 高锰酸盐指数 | BOD5 | 氨氮 | 总磷 （以P计） | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6～9 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 （湖、库0.05） | 0.05 |

（3）排放标准

项目废水经市政污水管网排入城东污水处理厂统一处理，外排废水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级排放标准。

- 项目废水排放标准       单位：mg/L

| 序号 | 项目 | pH | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外排废水 | 6-9 | 500 | 300 | 400 | 45 |

根据《泉州市城东污水处理厂提标改造工程环境影响报告表》及批复（泉丰政环[2017]审表(市)11号），城东污水处理厂尾水排放执行标准见下表。

- 城东污水处理厂尾水排放标准

| 指标 | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 粪大肠菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 个/L |
| 限值 | 6~9 | 30 | 6 | 10 | 1.5 | 10 | 0.3 | 1000（3） |
| 注：括号外数值为近期控制指标，括号内数值为远期回用作为城市杂用水的控制指标。 |

### 2.2.2大气环境

（1）环境功能区划和环境质量标准

①基本污染物

项目所在区域环境空气区划为二类功能区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

- GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准（摘选）

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准（μg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 （SO2） | 年平均 | 60 |
|  | 24小时平均 | 150 |
|  | 1小时平均 | 500 |
| 二氧化氮 （NO2） | 年平均 | 40 |
|  | 24小时平均 | 80 |
|  | 1小时平均 | 200 |
| 一氧化碳 （CO） | 24小时平均 | 400 |
|  | 1小时平均 | 10000 |
| 臭氧 （O3） | 日最大8小时平均 | 160 |
|  | 1小时平均 | 200 |
| 颗粒物 （粒径小于等于10μm） | 年平均 | 70 |
|  | 24小时平均 | 150 |
| 颗粒物 （粒径小于等于10μm） | 年平均 | 35 |
|  | 24小时平均 | 75 |

②其他污染物

项目运营期间产生的其他污染物是挥发性有机物，挥发性有机物（TVOC）执行HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则  大气环境》中附录D参考限值。

- 特征污染因子环境质量评价标准

| 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 总挥发性有机物 （TVOC） | 600μg/m3 （8h平均） | HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》 中附录D |

（2）排放标准

本项目废气主要为一次发泡工序废气，污染因子为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。

1）有组织排放

一次发泡工序有机废气排放执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表4标准。

- 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（摘录）

| 产污环节 | 污染物 | 排气筒挥发性有机物排放限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 排放限值（mg/m3） | 单位产品排放量（kg/t产品） |
| 一次发泡成型 | 非甲烷总烃 | 100 | 0.5 |

2）无组织排放

无组织挥发性有机物排放执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9相关规定，同时，厂区内控制点任意一次浓度限值执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A规定限值。

- 项目无组织排放标准限值

| 污染物项目 | 排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 10 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 | GB31572-2015 附录A表A.1 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |
|  | 4 | / | 企业边界 | GB37822-2019表9 |

### 2.2.3声环境

（1）环境功能区划和环境质量标准

本项目位于河市镇河市村，所处区域声环境功能区划类别为2类声环境功能区，区域环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，见下表。

- GB3096-2008《声环境质量标准》（摘录）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（2）排放标准

运营期项目厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，见下表。

- GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘录）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

### 2.2.4固体废物

一般工业固体废物贮存和处置执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的相关要求；危险废物在厂内临时贮存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的相关要求。

## 2.3周边环境及环境保护目标

本项目厂址泉州市洛江区河市镇河市村琯马公路88号2#，租用泉州楠艺轻工有限公司闲置厂房进行生产。

泉州楠艺轻工有限公司厂区东侧为村道，隔路为洛阳江支流；南侧为村道，隔路为河市中心小学；西侧为村道，隔路为山林地；北侧为泉州市洛江众安农机专业合作社。厂区范围内共有厂房3栋，仓库1个，办公楼1栋，倒班宿舍1栋。

本项目租用其中1栋闲置厂房，租用厂房共5层，厂房东侧为厂区大门，南侧为出租方办公楼及倒班宿舍，西侧为出租方厂界，北侧为其他厂房及仓库。项目租用厂房距最近敏感目标河市中心小学边界距离53m，距河市中心小学教学楼距离63m。

- 环境空气保护目标

| 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 项目厂房相对距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y |  |  |  |  |  |
| 河市镇 | 663370 | 2765811 | 居住区 | 人群 | GB3095-2012 二类功能区 | S、E | 132 |
| 河市小学小学 | 663907 | 2765750 | 学校 |  |  | S | 63 |
| 河市中学 | 663383 | 2765655 |  |  |  | SE | 510 |

- 其他环境保护敏感目标

| 环境要素 | 名称 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 洛阳江 | 流域水环境质量 | GB3838-2002III类标准 | SE | 2170m |
|  | 城东污水处理厂 | 正常运行 | / | SE | 14.7km |
| 声环境 | 河市中心小学 | 声环境质量 | GB3096-2008中2类功能区 | S | 53 |
|  | 区域声环境 | 区域声环境质量 |  | / | / |

# 三、当地社会、经济、环境简述

## 3.1自然环境概况

### 3.1.1地理位置

本项目位于泉州市洛江区河市镇河市村琯马公路88号2#，具体位置见附图1。本项目周边的环境现状见附图2、附图3。

### 3.1.2地质结构

区域地处华南地块的武夷-戴云隆褶带和台湾海峡沉降带及台湾岛弧隆起带中部，位于武夷-戴云隆褶带的闽东火山断拗带内，西邻闽西北隆起带和闽西南拗陷带，东临台湾海峡沉降带。场址所处的闽东火山断拗带位于福建东部，即政和-海丰断裂带以东，在华力西－印支拗褶基础上，中生代发生大规模断陷和拗陷，形成巨厚的东南沿海中生代火山岩带，沿构造带形成强烈的区域变质和混合岩化作用，中生代岩浆广泛侵入。区域构造总体轴向为北北东向，同时在区内存在南岭纬向构造带，北西向构造以近等间距形式斜穿本区。

### 3.1.3地形地貌

洛江区土壤母质有坡积物、残积物、冲积物、海积物四种，以坡、残积物居多，冲、海积物次之。此外，洛江区地处南亚热带雨林地区，土壤矿物质风化、淋溶强烈，山地土壤以红壤分布最广，砖红壤性红壤次之。绝大部分坡积、残积土壤质地差，有机质少，结持力极松散，渗透性强，保水性差，自然肥力较低。土壤有机质和养分贫乏，呈酸性，多分布低山丘陵地区。冲积土壤和海积土壤分布在洛阳江积、溪河两岸开阔地及沿海海岸上升发育成的土壤，土层深厚，保水保肥及通透性能性能较好，土壤肥沃。洛江区地处闽东南沿海大陆边缘坳陷变质带中部，第四纪地层极为发育。东南邻海，为滨海小平原，向北地势逐渐升高，福厦公路以北以小丘、台地相间小平原为主，为低山丘陵台地地貌。

### 3.1.4气候与气象

洛江地处南亚热带海洋性季风气候区；常年气候温和，光热条件优越。夏季长而炎热，冬季短无严寒，境内大部分地区常年无霜，农作物一年三熟。降雨充沛，但雨量集中，易遭洪涝，旱季明显，蒸发旺盛，旱季常见。季风气候明显，且具不稳定性，自然灾害频繁，主要有台风、暴雨、干旱等灾害。

（1）气温：年平均气温达20.4℃；年最热月出现在7月，历年极端最高气温为38.7℃，极端最低气温为0.1℃。气温的年变化，2~7月气温逐渐回升，8月开始逐渐下降。

（2）降水：泉州市区内多年年平均降水量为1225.5mm、群生水库为1230.6mm，主要集中在5-6月，约占全年降水量的35%，年最大降水量为2201.7mm、群生水库为2187.2mm；年最小降雨量为767.0mm、群生水库为701.0mm。冬季降水量较少，冬季至春季初五个月降水量约占全年降水量的15%左右。历年月最大降水量顺济桥为589.2mm、群生水库为599.4mm。日最大降水量为318.0mm，发生于1980年8月28日丰泽东海。

（3）风况：年均风速3.4m/s，年最多风向为ENE和NE，其频率分别为18%和12%，强风向为东北，最大风速24m/s，夏季以南南西向风为主，其它季节以东北风向为主，全年大于6级风日数32天。台风影响本区时间为早自4月，迟至11月，影响期达8个月。据统计，对本区有影响的台风平均每年3.2次，7-9月为台风旺盛期，占全年台风影响总数的79%，尤以8月份最盛。台风在本区登陆时，常伴有大风或暴雨，瞬时风速可达40m/s。

（4）雾况：平均每年出现雾日为10.6天，多出现在1-5月，平均每月出现雾日1-2天，一般发生在夜间及凌晨，日出及9-10时即消散。

（5）相对湿度：年平均相对湿度为78%，3-8月空气湿度较大，可达80%以上，其中6月份最大，曾达86%。

### 3.1.5水文特征

洛阳江是泉州市第二大河流，发源于罗溪镇朴鼎山南麓（罗溪镇大墓村）。后坂溪发源自罗溪镇的大墓，流经洛江区的罗溪、马甲、双阳、万安，支流黄塘溪流经惠安县的紫山、黄塘、洛阳等镇，在洛阳汇合注入泉州湾。洛阳江全长39公里，流域面积370平方公里。洛阳江来水主要有四个来源：惠女水库、官洋溪、黄塘溪和北高干渠。北高干渠每年调晋江水3.15亿立方米注入洛阳江，约占洛阳江年供水的70%。洛阳江入海口建有桥闸，将洛阳江、黄塘溪和北高干渠来的淡水与海水隔开，是湄洲湾南岸供水工程的一部分，担负着向惠安县和泉港区供水的职责。

洛阳江流域多年平均降雨量在1068~1257mm之间，降水趋势大体由东南沿海向西北低山地带逐步增加，流域降雨量年内分布不均，3~4月为春雨季，5~6月为梅雨季节，7~9月为台风雨和阵雨季节，汛期雨量集中，5~9月降雨量占年降雨量的62.6%~79.1%。降雨量年际变化也大，各雨量站最大年降雨量是最小降雨量的2倍以上。降雨量的时空分配不均是造成流域水旱灾害的主要原因。

流域径流空间分布趋势和雨量分布趋势一致，从东南沿海向西北低山地带逐布增加，流域各地径流深在400~680mm之间，径流系数一般在0.4~0.6左右。流域多年平均蒸发量在1100~1500mm之间，多年平均陆面蒸发在600~700mm之间，土地多年平均侵蚀模数在200~300t/（a·km2）之间。

## 3.2社会经济概况

洛江区地处泉州市区东北部洛阳江畔，区域面积380km2，辖万安街道、双阳街道、河市镇、马甲镇、罗溪镇和虹山乡6个乡镇以及1个省级开发区（万安开发区）。全区总人口约17.4万人，其中城镇人口约3.3万人，乡村人口约14.1万人，乡村户数约3.7万户，乡村从业人数约8.5万人。

河市镇位于泉州市洛江区中部偏南，人口34340人，辖21个行政村。河市镇政府驻河市街，境内有泉(州)仙(游)公路，河(市)洪(濑)公路和河(市)洛(阳)公路过境。主要企业有商贸、手套、服装、食品、电子、陶瓷工艺等厂，农业主产水稻、蔬菜，盛产龙眼。

## 3.3环境质量现状调查与评价

### 3.3.1水环境质量现状调查与评价

本项目为废水间接排放项目，水环境影响主要分析项目废水排入城东污水处理厂的可行性，水环境评价范围为项目—市政污水管网—城东污水处理厂。根据福建省重点污染源信息综合发布平台公示情况，城东污水处理厂运行正常，尾水稳定达标排放，尾水排放监督性监测结果见表3-1。

- 城东污水处理厂季度监督监测结果汇总

| 项目 | 单位 | 2018年第3季度 | 2018年第4季度 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | / |  |  |  | 达标 |
| 氨氮 | mg/L |  |  |  | 达标 |
| 粪大肠菌群数 | 个/L |  |  |  | 达标 |
| COD | mg/L |  |  |  | 达标 |
| BOD5 | mg/L |  |  |  | 达标 |
| 悬浮物 | mg/L |  |  |  | 达标 |
| 总氮 | mg/L |  |  |  | 达标 |
| 总磷 | mg/L |  |  |  | 达标 |

### 3.3.2大气环境质量现状调查与评价

（1）空气质量达标区判定及基本污染物环境质量现状

（2）其他污染物环境质量现状

为了解区域其他污染物TVOC的环境质量现状，本评价收集了区域内现有项目环境影响报告书中的监测数据。

①引用监测资料

1）引用来源：《福建福发门窗有限公司门窗及木质家具生产项目环境影响报告书》

2）监测因子：TVOC

3）监测时间：2017年12月27日~2018年01月02日

4）数据有效性：引用的监测数据为评价范围内近3年内的监测数据，符合HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则  大气环境》中相关要求，引用数据有效。

②监测点位及监测项目

监测点位及监测项目见下表和图3-1。

- 其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#下庄村 | TVOC | 连续3天； 8小时均值，每天1次 | SE | 2130 |

④监测及评价结果

根据大气现状监测结果，监测期间评价区域内各监测点位的特征因子TVOC（挥发性有机物）的监测值均能满足HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则  大气环境》中附录D参考限值，项目所在区域监测期间大气环境质量状况良好。

### 3.3.3声环境质量现状调查与评价

七曜公司于2019年8月委托华侨大学环境保护设计研究所监测中心对项目厂界及周边敏感目标声环境质量现状进行监测，监测点位见图3-2，统计结果如下：

- 厂界环境背景噪声现状监测结果

| 测点编号 | 监测点位 | 监测结果dB（A） | 执行标准dB（A） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1# | 东侧厂房边界 |  |  | 60 | 50 | 达标 |
| 2# | 南侧厂房边界 |  |  | 60 | 50 | 达标 |
| 3# | 西侧厂房边界 |  |  | 60 | 50 | 达标 |
| 4# | 北侧厂房边界 |  |  | 60 | 50 | 达标 |
| 5# | 南侧河市中心小学 |  |  | 60 | 50 |  |

根据监测结果，本项目各厂界昼间环境背景噪声值在54.0~58.0dB(A)，夜间为45.0~48.0 dB(A)，敏感点河市中心小学昼间噪声值为45 dB(A)，夜间为43 dB(A)。监测结果表明项目所在区域声环境质量现状良好，各厂界及敏感点环境背景噪声监测点位噪声均达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，均符合区域声环境功能区划要求。

大气监测点位示意图

- 噪声监测点位示意图

## 3.4主要环境问题

（1）项目废气排放对周围大气环境的影响。

（2）项目噪声排放对周围声环境的影响。

（3）项目固体废物对环境的影响。

（4）项目生活污水排放对依托污水厂的影响。

# 四、工程分析

## 项目概况

### 项目概况

（1）项目名称：泉州七曜鞋业有限公司EVA拖鞋、EVA鞋底、花园鞋生产项目

（2）建设性质：新建

（3）建设地点：福建省泉州市洛江区河市镇河市村琯马公路88号2#

（4）法人代表：刘奇

（5）总 投 资：100万元

（6）占地面积：利用泉州楠艺轻工有限公司的闲置厂房，租用面积3500m2

（7）劳动定员及工作时间：职工20人（均不在厂内食宿），年工作300天，日工作24小时

### 产品方案和建设规模

项目产品方案及生产规模见下表。

- 产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产规模（万双/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | EVA拖鞋 | 100 |
| 2 | EVA鞋底 | 50 |
| 3 | 花园鞋 | 20 |
| 4 | 合计 | 170 |

### 项目组成及主要环境问题

七曜公司租用泉州楠艺轻工有限公司厂区内一幢五层的闲置厂房进行项目建设。

- 项目组成及主要环境问题

| 项目 | 主要工程内容 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 一层 | 布置一次发泡机、热定型机、混色机等生产设备；设置原料区、模具区、工具间、危废间、一般固废仓库 | 废气、固废、噪声 |
|  | 二层 | 布置包装流水线；设置包装区 | 固废 |
|  | 三层 | 成品仓库 | — |
|  | 四层~五层 | 空置 | — |
| 储运工程 | 原料仓库 | 位于厂房一层 | — |
|  | 成品仓库 | 位于厂房三层 | — |
| 公用工程 | 供电 | 由区域供电电网统一提供 | / |
|  | 供水 | 由城市自来水管网系统供水 | / |
|  | 排水 | 无生产废水；生活污水经化粪池预处理后通过道路市政污水管网排入城东污水处理厂处理 | 废水 |
| 环保工程 | 废水 | 化粪池 | 废水 |
|  | 废气 | 集气罩、活性炭吸附装置、排气筒 | 废气 |
|  | 固废 | 一般固废仓库、危废间 | 固废 |
| 办公 | 面积约35m2，位于厂房三层 | 生活污水、生活垃圾 |

### 主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。

- 主要生产设备一览表  单位：台/套

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次发泡成型机 | 新凯嘉EK3-6E2 | 1 |
| 2 | 一次发泡成型机 | 新凯嘉EK3-8E2 | 1 |
| 3 | 一次发泡成型机 | 满誉 | 1 |
| 4 | 机械热定型机 | 茂隆 | 1 |
| 5 | 混色机 |  | 2 |
| 6 | 空压机 |  | 1 |
| 7 | 冷却塔 |  | 1 |
| 8 | 合计 |  | 8 |

### 主要原辅材料

本项目所需的主要原辅材料为EVA发泡塑料米，其具体用量见“一、项目基本情况”。

项目使用的EVA发泡塑料米直接从供应商处购入，购入时由供应商按所需颜色将白色EVA塑料米与颜色EVA塑料米按比例称重配好后直接送至本项目厂区，本项目厂区内不进行EVA塑料米配比。

## 环保措施

项目拟采取的环保措施见下表。

- 项目拟采取的环保措施

| 序号 | 污染源 | 项目拟采取的环保设施或措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入城东污水处理厂统一处理 |
| 2 | 发泡成型废气 | 一次发泡成型机上方配备集气罩，发泡成型废气经集气罩收集后通过管道引至厂房顶层活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放，排气筒高度约18m |
| 3 | 噪声 | 空压机、风机等设备采取减振措施，设备处于正常运行状态 |
| 4 | 固体废物 | ①建设规范的一般固废仓库、危废间 ②边角料和次品收集后外售给回收利厂家 ③废活性炭在危废间内暂存后委托有资质的单位外运处置 ④生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处理 |
| 5 | 环境管理 | 排污口规范化建设 |
|  |  | 加强环境管理，建立完善的环境管理系统 |

## 辅助设施与公用工程

### 4.3.1给排水系统

（1）给水

本项目用水由市政自来水管网供水。

（2）排水

厂区排水采用雨污分流方式：

①雨水排入道路市政雨水管道；

②生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。

### 4.3.2供电系统

本项目年消耗电量约为30万kwh，由区域供电电网统一提供。

### 4.3.3供热系统

本项目采用电能供热，厂区内不设锅炉。

## 生产工艺及产污环节

### 4.4.1生产工艺流程

（1）拖鞋、花园鞋

工艺简介：①外购的配置好颜色比例的EVA塑料米粒料倒入混色机内，进行搅拌，主要作用是确保颜色EVA粒料与白色EVA粒料混合均匀；②搅拌均匀的EVA粒料经一次发泡成型，发泡温度约为180℃；③发泡成型的拖鞋、花园鞋进行人工修边，修边后即为成品拖鞋、成品花园鞋。

（2）成品鞋底

工艺简介：①外购的配置好颜色比例的EVA塑料米粒料倒入混色机内，进行搅拌，主要作用是确保颜色EVA粒料与白色EVA粒料混合均匀；②搅拌均匀的EVA粒料经一次发泡成型，发泡温度约为180℃；③发泡成型的鞋底放入热定型机进行热压定型，定型温度约为70℃；④热压定型后的鞋底进行人工修边，修边后进行，即为成品鞋底。

### 4.4.2产污环节分析

本项目涉及生产工序产污情况见下表：

- 各生产加工工序产污情况

| 序号 | 工序 | 污染物 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 废气 | 废水 | 噪声 | 固体废物 |
| 1 | 混色 | 微量粉尘 | — | 设备噪声 | — |
| 2 | 一次发泡成型 | 有机废气 | — | 设备噪声 | — |
| 3 | 人工修边 | — | — | 设备噪声 | 边角料 |
| 4 | 热压定型 | — | — | 设备噪声 | — |

## 污染源分析

### 废气

（1）混色工序

本项目原料为EVA粒料，使用的EVA发泡塑料米直接从供应商处购入，购入时由供应商按所需颜色将白色EVA塑料米与颜色EVA塑料米按比例称重配好后直接送至本项目厂区，本项目厂区内不进行EVA塑料米配比，混色工序主要作用是确保颜色EVA粒料与白色EVA粒料混合均匀。

混色机设置有封闭的盖子，EVA粒料搅拌全过程均在混色机内密闭进行。项目使用的EVA粒料均为颗粒状固体，搅拌完成后倾倒至塑料桶内，倾倒过程中会有微量粉尘产生，根据其物理特性，EVA粒料是一种通用高分子聚合物，硬度较大，搅拌过程中发生破碎产生粉尘的量极小，产生的影响基本局限在生产车间内，故评价不进行定量分析。

（2）发泡成型工序本项目原料为EVA粒料，混色工序无粉尘废气产生。项目废气主要为一次发泡成型过程产生的有机废气。项目3台一次发泡机共用一套活性炭吸附净化装置，拟在一次发泡机上方安装集气罩，有机废气经收集后排入位于厂房顶层的活性炭吸附净化装置，净化后废气通过排气筒排放，排气筒高度约为18m。

EVA一次发泡成型工序产生的废气主要为树脂聚合物内部游离的单体受热后挥发产生的，污染因子为小分子烃类物质。产生量与主要原料内的游离单体含量、温度、加热时间等因素相关。根据《基于TGA-FTIR联用技术的EVA热解研究》，EVA裂解开始于350℃，裂解产物主要为己烯、戊烯、庚烯等小分子脂肪烃，因此本评价EVA一次发泡成型产生的废气污染物以非甲烷总烃作为控制因子。

本项目EVA一次发泡成型温度为180℃，远低于材料的裂解温度。此外，EVA成型在模具内停留时间均为240s左右。在EVA发泡成型期间，原料的体积逐渐变大至填充满整个模具，密闭模具内产生的废气较少，而且该有机废气只在模具打开卸料时外排，属于间歇性排放，较难定量。

本项目一次发泡成型工序有机废气污染源强类别同类型生产企业泉州安溪鑫兴亿鞋业有限公司监测数据，类比可行性分析见下表：

- 类比可行性分析一览表

| 企业 | 产品 | 原料 | 生产工艺 | 采取废气治理设施 | 类比是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鑫兴亿公司 | EVA鞋底 | EVA切片 | 一次发泡成型 | 集气罩、活性炭吸附 | 类比可行 |
| 本项目 | EVA拖鞋、花园鞋、鞋底 | EVA粒料 | 一次发泡成型 | 集气罩、活性炭吸附 |  |

鑫兴亿公司一次发泡成型工序废气监测情况见下表：

- 鑫兴亿公司一次发泡成型工序废气监测结果

| 监测位置 | 测点编号 | 烟气标干流量 (m3/h) | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 废气处理设施进口 | 平均值 | 1.48×104 | 3.54 | 5.24×10-2 |
| 废气处理设施出口 | 平均值 | 1.59×104 | 2.03 | 3.23×10-2 |

类比鑫兴亿公司，本项目一次发泡成型工序有机废气排放情况见下表：

- 本项目一次发泡成型工序废气排放情况一览表

| 项目 | 排气筒 | 污染物 | 废气量 | 产生情况 | 净化设施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 速率 | 浓度 |  | 速率 | 浓度 |
|  | 高度 | 孔径 |  | m3/h | kg/h | mg/m3 | 处理工艺 | 处理效率 | kg/h | mg/m3 |
| 一次发泡有机废气 | 18 | 0.5 | 非甲烷总烃 | 15000 | 0.0524 | 3.49 | 活性炭吸附 | 30% | 0.0367 | 2.45 |

有机废气集气罩收集效率按80%核算，则项目一次发泡有机废气无组织排放速率为0.0131kg/h。考虑项目有机废气产生浓度较低，同时结合同类型企业实测数据，项目拟配套的活性炭吸附装置处理效率按30%核算。

### 废水

项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。

（1）废水产生量

项目共有职工20人，均不在厂区内食宿。根据GB50013-2006《室外给水设计规范》（2012年修订）及GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》（2009修订版）等有关规定，住厂人均生活用水量为60 L/人·天，项目日均用水量为1.2t，排污系数取0.8，则本项目职工生活污水排放量约为0.96t/d（合288.0t/a）。

（2）处理措施

项目生活污水经化粪池处理后通过道路市政排污管网排入城东污水处理厂统一处理。

（3）污水水质情况

生活污水中主要污染物浓度为：CODCr 500mg/L、BOD5 250mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 220mg/L。

（4）污染源强核算

- 生活污水污染物排放量

| 项目 | 污染物 | 废水量 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 产生情况 | 产生浓度（mg/L） | / | 500 | 250 | 220 | 30 |
|  |  | 年产生量（t/a） | 288 | 0.144 | 0.072 | 0.063 | 0.009 |
|  | 排放情况 | 排放浓度（mg/L） | / | 30 | 6 | 10 | 1.5 |
|  |  | 年排放量（t/a） | 288 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.0004 |

（4）水平衡

### 噪声

项目运营期噪声主要来源于发泡成型机、热定型机、混色机等机械设备噪声对环境的影响，类比同类企业，各设备噪声源强见下表。

- 主要设备噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 噪声声级dB(A) | 数量（台） | 声源类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次发泡成型机 | 80～85 | 3 | 室内声源 |
| 2 | 热定型机 | 80～85 | 1 | 室内声源 |
| 3 | 混色机 | 75～80 | 2 | 室内声源 |
| 4 | 空压机 | 85～90 | 1 | 室内声源 |
| 5 | 冷却塔 | 80～85 | 1 | 室外声源 |

### 固体废物

（1）边角料

项目边角料主要来源于人工修边工序，边角料的主要成分均为EVA碎料，年产生量约20t/a，收集后出售给可回收利用厂家。

（2）废活性炭

项目一次发泡成型有机废气采用活性炭吸附工艺进行净化处理，产生的废活性炭为危险废物，危废类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，在厂区内危废暂存间暂存后定期委托有资质的处置单位外运处置。根据工程分析，项目有机废气经活性炭净化后削减量为113.04kg/a，活性炭设计吸附容量约为30%，设计按3个月更换一次，项目废活性炭产生量（含已吸附的有机物）为0.49t/a。

- 项目危险废物汇总表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 产生量 (t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 有害 成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 0.49 | 活性炭吸附塔 | 固态 | 活 性炭 | 挥发性有机物 | 3个月 | 毒性 | 在厂内危废暂存间临时存放，定期委托有资质的危废处置单位处置 |

（4）生活垃圾

生活垃圾产生量由下式得出：

G＝K·N

式中：G—生活垃圾产量（kg/d）；

K—人均排放系数（kg/人·天）；

N—人口数（人）。

依照我国生活污染物排放系数，不在厂区内食宿工人取K＝0.4kg/人·天。项目职工20人（均不在厂区内食宿），则生活垃圾产生量为8kg（2.4t/a）。生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运处理。

### 污染物排放情况汇总

项目污染物排放情况汇总见下表：

- 项目污染物排放汇总表

| 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 排放方式 | 处理方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 288 | 0 | 288 | 连续排放 | 化粪池 | 城东污水处理厂 |
|  |  | COD | 0.144 | 0.135 | 0.009 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 0.009 | 0.0086 | 0.0004 |  |  |  |
| 废气 | 一次发泡成型废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 0.377 | 0.113 | 0.264 | 连续排放 | 活性炭吸附装置 | 大气 |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.094 | 0 | 0.094 | 连续排放 | / | 大气 |
| 固废 | 污染物 | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 排放量 （t/a） | 处置方式 |
|  | 边角料 | 20 | 20 | 0 | 收集后出售给可回收利用厂家 |
|  | 废活性炭 | 0.49 | 0.49 | 0 | 危废间内暂存后委托有资质的单位外运处置 |
|  | 生活垃圾 | 2.4 | 2.4 | 0 | 委托当地环卫部门统一清运处理。 |

## 产业政策及环保政策符合性分析

### 产业政策符合性分析

（1）本项目从事EVA拖鞋、EVA鞋底、花园鞋的生产，检索《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目采用的生产设备、工艺、生产的产品均不属于产业政策中的限制类或淘汰类。

（2）项目于2019年8月21日取得备案证明（内资），洛江区发展和改革局以闽发改备[2019]C030141号文同意本项目建设。

因此本项目的建设符合国家当前产业政策。

### 环保政策符合性分析

（1）检索《泉州市环境保护委员会办公室关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知》（泉环委函[2018]3号），本项目是EVA拖鞋、EVA鞋底、花园鞋生产项目， VOCs 排放量较小，不属于泉环委函[2018]3 号文件严格限制的石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目，项目不使用添加剂，一次发泡工序产生的有机废气经收集后通过活性炭吸附装置净化处理后通过排气筒排放，另外项目采用的工艺和生产设备不属国家及地方明令禁止的范围，项目建设符合泉环委函[2018]3号的相关环保要求。

（2）检索《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号），本项目不属于国家进行VOCs综合治理的重点行业，项目建设符合环大气[2019]53号的相关环保要求。

## 选址合理性分析

### 4.8.1相关规划符合性分析

（1）与土地利用规划的符合性分析

项目位于洛江区河市镇河市村琯马公路88号2#，租用泉州楠艺轻工有限公司的闲置厂房，根据《洛江片区单元控制性详细规划》，项目用地规划为工业用地；根据项目出租方土地证（洛国用（2009）第52号），项目用地性质为工业用地。项目选址符合区域用地规划要求。

（2）与生态功能区划符合性分析

根据《泉州市洛江区生态功能区划》，项目区规划为“泉州市中心城区城市生态功能小区（520550401/410150401）”，主导功能为城市生态，辅助功能为工业环境生态和污染物控制。项目属于工业项目，选址在工业聚集区内，建设符合泉州市洛江区生态功能区划。

### 4.8.2环境功能区划适应性分析

（1）水环境

本项目位于河市镇河市村，不涉及洛阳江饮用水源保护区范围。项目无生产废水；区域污水管网完善，职工生活废水可通过市政污水管网排入城东污水处理厂。项目建设符合区域排污规划。

（2）大气环境

根据万安城市点2017年环境空气质量监测数据统计结果，项目所在的区域为环境空气质量达标区。项目有机废气处理达标后排放，废气排放量小，对周围环境影响不大，选址符合大气环境功能区划要求。

（3）声环境

根据厂界现状声环境监测结果，厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。运营期设备采取减振降噪设施，厂界噪声可达标排放，选址符合声环境功能区划要求。

### 4.8.3周围环境相容性分析

根据《洛江片区单元控制性详细规划》，项目用地规划为工业用地内，项目选址位于规划的工业用地边缘，南侧即为规划的小学用地。项目租用泉州楠艺轻工有限公司闲置厂房进行项目建设，泉州楠艺轻工有限公司厂区占地面积较大，厂区内厂房、仓库等均出租给工业企业进行生产、仓储作业，外租企业包括箱包生产企业、工艺品生产企业等。本项目租用泉州楠艺轻工有限公司厂区内一栋闲置厂房，租用厂房位于出租方厂区中部，南侧为出租方建设的倒班宿舍，本项目租用厂房与南侧河市中心小学之间间隔出租方倒班宿舍及村道，最近距离为63m。项目有机废气产生量小，集中收集后采用活性炭吸附装置净化处理后达标排放，基本不会对河市中心小学的正常教学活动产生不利影响。

综上，项目建设与周围环境基本相容。

### 4.8.4三线一单符合性分析

（1）生态保护红线

洛江区尚未划定生态保护红线，项目位于河市镇河市村，用地性质为工业用地，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，与生态保护红线划定管理规定不冲突。

（2）环境质量底线

项目无生产废水，少量生活污水经市政管网排入城东污水处理厂集中处理，不直接排入地表水体；全厂采用电，无燃料废气排放，生产过程产生的有机废气经收集治理后可做到达标排放，废气污染物排放量少；环境风险可防可控。项目污染物排放量少，项目实施不会对区域环境质量底线造成冲击。

（3）资源利用上线

项目占地面积小，已取得土地证，土地利用不会突破区域土地资源上限。项目使用的能源、水资源少，不属于高耗能项目，不会突破区域的能源、水资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

项目位于河市镇河市村工业聚集区，用地性质为工业用地，项目建设不会造成区域生态环境的破坏；项目无生产废水、燃料废气排放，无废水、废气总量控制指标；项目环境风险潜势小，环境风险可防可控；项目用水量少，不取用地下水；生产全部采用清洁能源电，不采用高污染燃料供热。综上，项目不属于环境准入负面清单。

### 4.8.5小结

本项目选址符合规划要求，符合环境功能区划，与周围环境基本相容，其选址合理。

# 五、施工期环境影响评价

本项目租用泉州楠艺轻工有限公司的闲置厂房进行EVA拖鞋、EVA鞋底、花园鞋生产项目建设，无新基建，施工期主要为生产设备的安装调试，无施工期环境影响问题。

# 六、运营期环境影响分析

## 6.1大气环境影响分析

本项目运营过程废气主要为一次发泡工序废气，外排废气中主要污染物为挥发性有机物（以非甲烷总烃计），评价选取非甲烷总烃为因子，采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN对项目各项废气排放产生的影响进行预测评价。

### 6.1.1大气污染物排放源强

- 点源参数调查清单

| 编号 | 名称 | 坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 1 | 一次发泡有机废气 | 663313 | 2765941 | 0 | 18 | 0.5 | 21.2 | 25 | 7200 | 连续排放 | 0.0367 |

- 面源参数调查清单

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 1 | 一层厂房 | 663325 | 2765952 | 0 | 50 | 18 | 340 | 3.5 | 7200 | 连续排放 | 0.0131 |

### 6.1.2估算模型及参数

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中表3推荐，选用AERSCREEN模型作为预测模型，软件采用EIAProA软件，版本Ver2.6.490，估算项目各废气正常排放时，项目污染源中心下风向不同距离的浓度及占标率。

估算模型参数表见下表。

- 估算模型参数表

| 参数 | 取值 | 参数 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 |  | 区域湿度条件 |  |
| 人口 |  | 是否考虑地形 |  |
| 最高环境温度/℃ |  | 地形数据分辨率/ m |  |
| 最低环境温度/℃ |  | 是否考虑岸线熏烟 |  |
| 土地利用类型 |  |  |  |

### 6.1.3估算结果

- 主要污染源估算模型计算结果表

| 序 号 | 污染源名称 | 下风向距离（m） | 评价因子（非甲烷总烃） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 1 | 有组织排放 | 一次发泡有机废气 |  |  |  |
| 11 | 无组织排放 | 一层厂房 |  |  |  |
| 12 | 下风向最大质量浓度及占标率/% |  |  |
| 13 | D10%最远距离/m | 未出现 |

根据估算结果，本项目废气正常排放时，非甲烷总烃的下风向最大落地浓度占标率为4.68%，最大落地浓度为0.0561mg/m3，低于相应的环境质量控制标准，D10%未出现。本项目废气正常排放时，对周边大气环境影响不大。

### 6.1.4环境防护距离划定

（1）大气环境防护距离

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则  大气环境》，本项目废气排放最大地面浓度占标率为4.68%，评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，不设置大气环境防护距离。

（2）依据GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算

依据GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中规定的方法及当地的污染物气象条件来确定项目的防护距离，其计算公式如下：

式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3；

L－工业企业所需防护距离；

r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A，B，C，D－防护距离计算系数，无因次，根据所在地区近五年平均风速及大气污染源构成类别从表6-5查取：

QC－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

本项目大气防护距离计算的参数选取如下：

- 防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区 近五年平均风速 m/s | L≤1000m | 1000<L≤2000m | L>2000m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别[注] |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2~4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 110 |
| B | <2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | >2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | <2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | >2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | <2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | >2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

注：工业企业大气污染源分为三类

I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者；

II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的三分之一，或是虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定；

III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应批指标确定者。

项目所在地区多年平均风速3.4m/s，无组织排放单元等效半径按排放面源面积进行等效换算。各参数选取及相关防护距离计算结果，见下表。

- 防护距离计算参数及计算结果

| 污染源 | 污染物 | Cm(mg/m3) | Qc(kg/h) | r(m) | L(m) | 防护距离取值(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层厂房 | 非甲烷总烃 | 0.6 | 0.0225 | 16.93 | 3.840 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-1991），划定本项目防护距离为一层厂房外延50m区域范围。项目环境防护区域示意图见图6-1。

（3）项目环境防护距离控制范围内用地符合性分析

综合大气环境防护距离的估算结果和防护距离计算结果，确定本项目大气环境防护距离为一层厂房外延50m区域范围。对照“图6-1  大气环境防护距离示意图”，结合实地勘查，项目大气环境防护距离范围内用地为其他企业厂房、仓库、道路用地及山林地，无居住区、学校、医院、行政办公楼及食品生产企业、医药生产企业等敏感目标，项目建设满足大气环境防护距离的要求。

图6-1  大气环境防护距离示意图

## 6.2水环境影响分析

### 6.2.1地表水环境影响

6.2.1.1洛阳江饮用水源保护地环境影响

项目位于洛江区河市镇河市村，距离洛阳江上游支流约54m（直线距离），距离洛阳江饮用水源二级保护区约7.21km（直线距离），距离洛阳江饮用水源一级保护区约8.90km（直线距离），不属于饮用水源保护区范围。项目无生产废水，外排废水为职工生活污水，生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入城东污水处理厂，不排入洛阳江饮用水源地保护区及其上游。因此，项目建设不会影响洛阳江水源水质安全。

6.2.1.2项目生活废水纳入城东污水处理厂可行性分析

（1）城东污水处理厂的概况

①污水处理厂位置及规模

泉州市城东污水处理厂选址于泉州市丰泽区城东组团丰海路与瑞安街交汇处，建设用地约5.8公顷。总规模为9万m3/d，近期规模为4.5万m3/d。主要服务范围包括城东片区、双阳片区和和河市片区，服务面积约47.39km2。

②污水处理工艺简介

污水处理工艺采用CAST生物处理工艺，污泥处理工艺为带式浓缩脱水工艺，除臭工程采用加盖除臭单位设计，其处理工艺为生物滴滤池法。工艺流程见下图：

（2）城东污水处理厂接纳本项目污水的可行性分析

①规划及管网衔接分析

城东污水处理厂的服务范围包括城东片区、双阳片区和和河市片区，项目位于河市镇河市村，属于城东污水处理厂服务范围内。区域配套的市政污水管网已经建成，项目外排污水通过道路市政污水管网排入城东污水处理厂统一处理，符合市政规划。

②水量分析

城东污水处理厂一期污水处理规模为4.5万吨/天，目前污水处理厂实际日处理量约3.6万吨。项目生活污水排放小（约0.96m3/d），仅占污水处理厂剩余处理量的0.01%，不会影响污水处理厂的正常运行。

③水质分析

项目无生产废水，外排污水为职工生活污水，主要污染物为COD、BOD、SS等，经化粪池预处理后，外排废水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准，可以满足污水处理厂进水水质要求，不会对城东污水处理厂正常运行造成影响。

④小结

综上所述，目前城东污水处理厂运行正常，尾水稳定达标排放。项目在城东污水处理厂服务范围内，水质符合污水处理厂进水水质要求，项目生活污水可通过区域市政污水收集管网汇入城东污水处理厂统一处理，污水排入城东污水处理厂处理是可行的。

### 6.2.2地下水环境影响

本项目为EVA拖鞋、EVA鞋底、花园鞋生产项目，根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则  地下水环境》中附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目行业类别为“N轻工  116、塑料制品制造（其他）”，地下水环境影响评价项目类别均为IV类，不开展地下水环境影响评价。

## 6.3噪声影响分析

### 6.3.1噪声控制措施

项目应对高噪声设备采取有效的噪声控制措施，建议如下：

（1）选用低噪声设备；

（2）废气治理设施引风机、鼓风机等均采取基础减振和消声隔音措施；

（3）定期检测、维修设备，使设备处于良好的运行状态，避免因设备不正常时噪声增高；

（4）为减少货物运输造成的交通噪声影响，尽可能选择在白天运输，在厂区内车辆低速平稳行驶和禁鸣喇叭。

### 6.3.2噪声预测

6.3.2.1预测内容和预测点

项目声环境影响预测点与现状监测点位一致，包括厂界噪声预测点4个、敏感点1个。

6.3.2.2预测模式

工业噪声源有室外和室内两种声源，应分别计算。工业噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散。

（1）室外声源

预测模式为：

LA(r)＝LA(r0)－20lg(r/r0)－△LA

式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

△LA——因各种因素引起的附加衰减量，dB(A)。

附加衰减量包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量。

（2）室内声源

①如下图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：LP1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw为某个声源的倍频带声功率级，r为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：TLi为围护结构i倍频带的隔声量。

④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级：

式中：S为透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

⑥预测模式参数选取

考虑到不同倍频带声源取值困难，本评价各噪声源选取中心频率为500赫兹为倍频带的代表频率，根据噪声环评助手EIAN2.0及结合项目自身特点，各参数取值如下：

- 室内声源预测参数取值情况

| 预测模式参数 | 房间常数R | 方向因子Q | 隔声量TL | 透声面积S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 10 | 2 | 20 | 10 |

（1）计算总声压级

多声源叠加噪声贡献值：

式中：Leqg——预测点的噪声贡献值，dB(A)；

LA,i——第i个声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)；

N——声源个数。

多声源叠加噪声预测值：

式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB(A)；

Leqg——预测点的噪声贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的噪声背景值，dB(A)。

6.3.2.3预测结果与评价

- 项目厂界预测点环境噪声影响预测及评价结果  单位：dB(A)

| 编号 | 预测点位 | 贡献值 | 昼间执行标准 | 达标情况 | 夜间执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东侧厂房边界 | 34.0 | 60 | 达标 | 50 | 达标 |
| 2# | 南侧厂房边界 | 33.2 | 60 | 达标 | 50 | 达标 |
| 3# | 西侧厂房边界 | 40.5 | 60 | 达标 | 50 | 达标 |
| 4# | 北侧厂房边界 | 38.1 | 60 | 达标 | 50 | 达标 |

- 敏感点环境噪声影响预测及评价结果  单位：dB(A)

| 编号 | 预测点位 | 贡献值 | 叠加背景值 | 昼间执行标准 | 达标情况 | 叠加背景值 | 夜间执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5# | 河市中心小学 | 30.5 | 45.1 | 60 | 达标 | 43.2 | 50 | 达标 |

预测结果表明：项目正常生产运营期间，对各厂界环境噪声贡献值在33.2~40.5dB(A)之间，均可实现达标排放，对南侧河市中心小学噪声贡献值为30.5dB（A），叠加背景值后，周夜间噪声值均可符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，项目正常生产不会造成噪声扰民。

## 6.4固体废物影响分析

边角料在厂区内集中收集后出售给可回收利用厂家外售处置；废活性炭在厂区内设置的危废暂存间内暂存后定期由有资质的危废处置单位外运处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。项目产生的各项固废均可达到妥善处理，对周围环境影响不大。

## 6.5环境风险分析

### 风险调查

6.5.1.1风险源调查

七曜公司厂区内危险单元主要是原料区和成品仓库。项目原料区仅存放3天左右生产所需原料，存储量较小；成品仓库按订单批次存储，根据向建设单位了解情况，最大存储量约为1个月产品量。

（1）危险物质数量及分布情况

项目厂区内涉及的风险物质为EVA粒料及成品拖鞋、花园鞋和鞋底。

项目涉及到的危险物质数量及主要分布情况具体见下表。

- 项目全厂主要危险物质存量及储运方式

| 序号 | 物质名称 | 最大储存量（t） | 储存周期 | 储存方式 | 储存场所 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EVA粒料 | 6 | 3天 | 袋装 | 厂房一层原料区 | 汽车运输 |
| 2 | 成品拖鞋 | 20 | 1个月 | 袋装 | 厂房三层成品仓库 | 汽车运输 |
| 3 | 成品花园鞋 | 4 | 1个月 | 袋装 | 厂房三层成品仓库 | 汽车运输 |
| 4 | 成品鞋底 | 10 | 1个月 | 袋装 | 厂房三层成品仓库 | 汽车运输 |

注：成品拖鞋、花园鞋、鞋底重量约为160~220g/双，评价取200g/双进行核算。

（2）生产工艺特点

本项目从事EVA拖鞋、EVA鞋底、花园鞋的生产加工，生产工艺主要涉及一次发泡成型和热定型工序。

6.5.1.2环境敏感目标调查

本项目风险环境敏感目标主要是项目周边的居民住宅与学校等，最近的敏感目标是项目厂界南侧约53m处的河市中心小学。周边敏感目标具体见“2.3周边环境及环境保护目标”。

### 环境风险潜势判断

（1）全厂危险物质最大存在总量

本项目危险物质为主要化学原料为EVA粒料及成品拖鞋、花园鞋和鞋底，厂区内危险物质最大存储量如下：

- 危险物质最大存储量

| 危险物质 | EVA粒料 | 成品拖鞋 | 成品花园鞋 | 成品鞋底 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存量（t） | 6 | 20 | 4 | 10 |

（2）危险物质数量与临界量比值（Q）

当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当企业存在多种危险物质时，则按以下计算公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn

式中：q1，q2，……，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，……，Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

检索《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目设计的危险物质均不在附录B所列物质范围内，项目全厂危险物质Q值为0，该项目环境风险潜势为I。

### 环境风险评价等级

划分环境风险评价工作等级的判据见表6-12。

- 环境风险评价工作级别

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

该项目环境风险潜势为I，对照上表环境风险评价工作等级划分标准，项目环境风险评价主要对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面进行简单分析。

### 环境风险识别

本项目环境风险主要是EVA粒料和各类成品燃烧发生火灾事故。

### 环境风险分析

（1）大气环境影响分析

1）火灾事故影响分析

本项目厂房发生火灾后，燃烧后产物主要为二氧化碳和水，火灾过程中还将产生烟尘，这些燃烧后产生的污染物会对下风向的环境产生一定影响。项目风险物质的最大存储量均较小，一旦发生火灾产生的废气污染物较小，且项目火灾发生时间短，对大气环境影响不大。

2）废气事故排放影响分析

本项目废气处理设施为一次发泡有机废气配套的活性炭吸附装置。若废气净化设备故障失效，发生废气事故排放，对周围大气环境和敏感点将产生一定影响。生产过程中一般不会出现环保措施同时失效的情况。根据工程分析可知，项目一次发泡有机废气产生源强不大，非正常排放时间一般较短，对周围环境空气的影响是短暂的，且影响不大。

（2）地表水环境影响分析

项目项目发生火灾时，灭火产生的消防废水中含有少量的悬浮物等污染物，如未经处理就直接排入周边地表水体，会对周边地表水水质产生不利影响。

根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》中规定，室外消防用水量按15L/s，消防延续时间按1h计，即一旦发生火灾，产生的消防废水量不少于54m3。本评价要求建设单位应在厂区内设置1个不小于60m3的事故应急池，消防废水经厂区内雨水管道收集后引入事故应急池内。并在雨水管网排放口设置紧急切断阀门，防止产生的消防废水经雨水管道直接外排。消防废水经沉淀处理后通过市政污水管网排入城东污水处理厂处理，不会对洛阳江上游支流产生不利影响。

（3）地下水及土壤环境影响分析

本项目原料为EVA粒料，原料物态为固态，采用袋装，日常存储基本不会对地下水和土壤环境产生影响。

### 风险防范措施

（1）建筑、火灾风险安全防范措施

①车间和仓库内不设明火或热源，同时配置相应的应急救援和处理设施，如灭火器等。

②车间严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。

③生产车间、仓库须确保全面有效通风、配备相应品种和数量的消防器材。

④应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器。尽可能快用灭火器材进行灭火，根据火灾态势确定是否通知消防进行灭火。

（2）废气事故排放风险防范措施

①制定废气处理系统的操作规程，并对操作人员培训后才能上岗。加强废气处理设施日常管理、维护工作，确保各废气处理系统正常运行。

②对各废气处理系统的处理效果、运行状态定期检查并记录。

③保持各废气处理风机的正常运行，确保废气的有效收集。

### 小结

项目主要进行EVA拖鞋、EVA鞋底、花园鞋的生产加工，环境风险潜势为I，环境风险小，在严格落实各项风险防范措施后，环境风险可防可控。

## 6.6土壤环境影响评价

本项目为EVA拖鞋、EVA鞋底、花园鞋生产项目，厂址位于河市镇河市村，租用泉州楠艺轻工有限公司的闲置厂房进行生产，租用厂房占地面积约700m2。对照HJ964-2018《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》，本项目属于Ⅲ类项目；项目占地规模≤5hm2，属小型项目；项目废气主要为少量有机废气，基本不存在大气沉降影响，经集中收集净化处理后达标排放，废气影响可控制在出租方厂区内，项目无生产废水，不涉及地面漫流、垂直入渗等污染影响，故项目周边土壤环境敏感程度判定为不敏感。对照污染影响性评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价工作等级为“—”，可不开展土壤环境影响评价工作。

# 七、退役期环境影响

该项目退役时，绝大多数设备可以回收再利用，退役后尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业；属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，按废品出售给回收单位；退役后，生产设备和污染防治设施按照《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号）、《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》等相关要求进行拆除、妥善处理。

采取以上措施后，项目退役不会对周围环境造成不良影响。

# 八、污染治理措施评述

## 8.1废水

本项目无生产废水产生，外排废水为职工生活污水。职工生活污水经厂区内三级化粪池处理后排入区域排污管网，汇入城东污水处理厂。

## 8.2废气

### 废气治理措施

项目废气主要为一次发泡成型工序产生的有机废气，拟在机台上方设置集气罩，有机废气收集后排入活性炭吸附装置进行净化处理。

### 达标可行性分析

活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性碳分为粉末活性碳、粒状活性碳及活性碳纤维，但是由于粉末活性碳产生二次污染且不能再生而被限制利用。粒状活性碳粒径为500～5000μm，对低浓度挥发性有机物的吸附率可达90%以上。活性碳纤维是继粉状与粒状活性碳之后的新一代高效活性吸附材料和环保功能材料。

参考《工业废气净化与利用》（童志权主编，化学工业出版社出版）文献，并类比其它企业有机废气治理工程，采用吸附浓缩处理工艺，可对挥发性有机物有机废气的净化效率达90%以上。根据工程分析，本项目有机废气产生浓度较低，无需净化处理即可达到GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表4标准，评价考虑项目距离南侧敏感目标河市中心小学距离较近，为确保敏感目标环境空气质量达标，要求建设单位对有机废气进行收集治理，同时结合同类型企业实测数据，项目拟配套的活性炭吸附装置处理效率按30%核算，有机废气经净化后，可做到达标排放，项目采用活性炭吸附装置处理有机废气可行。

## 8.3噪声

（1）高噪声设备布置在生产车间内，车间采用墙体隔声

（2）选用同行业低噪声设备

（3）生产车间采用实体墙，并少设置门窗

（4）厂区四周植树绿化，厂区 内设置绿化草坪及灌木

（5）加强设备的日常管理，车间负责人定期对设备进行巡查。

## 8.4固废

本项目拟在厂房一层设置一个一般固废间及危废间，由专人负责对固废进行分类收集和管理。危险废物按危废的有关要求进行收集、暂存和外运，并建立危险废物管理处置台账，并与有资质的危废处置单位签订了危废处置协议。职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

项目拟按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的相关要求建设1个的危废暂存间，地面采取水泥硬化，危废暂存间应防风、防雨、防晒，并采取措施禁止无关人员进入。项目危废暂存间基本情况如下：

表8-3 项目危废间基本情况表

| 贮存场所 （设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物 类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废间 | 废活 性炭 | HW49 | 900-041-49 | 厂房一层工具间内 | 4m2 | 袋装 贮存 | 3吨 | 一年 |

综上，本项目针对各类固体废物性质，通过相应资源化、减量化、无害化处理措施后，本项目固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。

# 九、环境经济损益分析

## 9.1环保投资

本次项目总投资为100万元，环保投资约为19万元，详见表9-1。环保投资约占项目投资的19%。

表9-1 环保工程投资情况一览表

| 序号 | 环保设施 | 具体设施/要求 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机废气净化设施 | 1套“活性炭吸附”净化装置及配套集气罩、管道，1根18m排气筒 | 15 |
| 2 | 危废间 | 4 m2，按照GB18597-2001及其修改单要求进行建设 | 3 |
| 3 | 一般固废间 | 18 m2，按照GB18599-2001及其修改单的相关要求进行建设 | 1 |
| 合计 | 19 |

## 9.2环境经济损益分析

本项目通过投入一定资金用于废气、噪声治理、固废处置等环境工程，可大大减少项目建设对周围环境可能造成的影响。环境工程的建设和正常运作，不仅可以给企业带来直接的经济效益，改善企业与附近居民的关系，使企业更顺利地运作，从环境保护角度来讲，更重要的是将对保护生态环境、地面水环境、大气环境以及确保附近居民和企业职工的身心健康起到很大的作用，具有较大的环境和社会效益。同时项目的正常运行可增加地方税收，提供就业机会，并为企业带来一定的经济效益，对繁荣当地经济起到良好的促进作用。十、公众参与

## 10.1环境影响评价第一次信息公开

建设单位委托环评后，于2019年8月20日在网站进行了本项目环境影响评价第一次信息公开，（网址：http://www.eiafans.com/thread-1253592-1-1.html）信息公开内容包括：①建设项目的名称及概要；②建设项目的建设单位的名称和联系方式；③承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式；④环境影响评价的工作程序和主要工作内容；⑤征求公众意见的主要事项；⑥公众提出意见的主要方式。公示截图见图10-1。

由于项目距离南侧河市中心小学距离较近，建设单位向河市中心小学征求意见，校方表示在采取相应措施，确保废气、噪声达标排放的前提下，同意本项目建设。

图10-1环境影响评价信息第一次网上公示截图

## 10.2环境影响评价第二次信息公开

报告表基本完成编制后，建设单位于2019年8月29日在网站进行项目全文公示，（网址：http://www.eiafans.com/thread-1255961-1-1.html）公示截图见图10-2。

本项目公示期间，建设单位及评价单位均未接收到公众反馈意见。

图10-2  环境影响评价信息第二次网上公示截图

## 10.3后续信息公开要求

建设单位在项目开工建设前，应向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和工程基本情况、拟采取的环境保护措施清单和实施计划等；项目建设过程中，应公开建设项目环境保护措施进展情况。

建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

# 十一、总量控制

## 11.1总量控制因子

本项目污染物排放总量控制对象分为两类，一类是列为我国社会经济发展的约束性指标，另一类是本项目特征污染物，总量控制指标如下：

（1）约束性指标：COD、氨氮、SO2、NOx。

（2）非约束性指标：工业粉尘（颗粒物）、挥发性有机物和工业固体废物。

## 11.2污染物排放总量控制指标

（1）废水污染物排放总量

项目无生产废水排放，外排废水均为职工生活污水。生活污水经化粪池预处理设施处理达标后排入城东污水处理厂。

项目主要污染物排放总量控制指标见表11-1。

表11-1 项目废水污染物排放总量控制指标

| 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 需申请排污总量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 | 288 | 0 | 288 | 0 | 城东污水处理厂 |
|  | COD | 0.144 | 0.135 | 0.009 | 0 |  |
|  | 氨氮 | 0.009 | 0.0086 | 0.0004 | 0 |  |

（2）废气污染物排放总量

项目不设锅炉，厂区内设备均采用电为能源。一次发泡成型工序废气主要污染物为挥发性有机物（以非甲烷总烃计），为非约束性指标。

（3）工业固体废物排放总量

本项目工业固废包括边角料、废气处理产生的废活性炭，经综合利用和妥善处置后，排放量为零。

## 11.3总量控制指标确定方案

（1）约束性指标总量确定方案

项目无生产废水排放，外排废水均为职工生活污水。生活污水经化粪池处理后排入城东污水处理厂统一处理，生活污染源不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围，不需要进行排污权交易。

（2）非约束性指标确定方案

项目非约束总量控制指标由建设单位根据环评报告核算量作为总量控制建议指标，在报地方环保主管部门批准认可后，方可作为本建设项目的污染物排放总量控制指标。

项目污染物总量控制非约束性指标为：挥发性有机物0.358t/a、固体废物0t/a。

# 十二、环境管理和环境监测

## 12.1环境管理

（1）环境管理计划

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制、实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

本评价根据项目的主要环境问题、环保工程措施及省、地市环保部门对企业环境管理的要求，提出该项目的环境管理和监测计划，供各级环保部门对该项目进行环境管理时参考，并作为企业项目设计、建设及运营阶段环境保护管理工作的依据。

项目环境管理工作由厂长分管，并安排1~2人负责废气环保措施的运行和维护管理，应明确环境管理机构的职责，制定环境管理规章制度，把它作为各级领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则，同时制定环境管理计划。环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。

本工程环境管理工作计划见下表。在下表所列环境管理方案下，本工程环境管理工作重点应从减少污染物排放，降低对大气环境影响方面进行控制。

- 环境管理工作计划表

| 项目 | 环境管理工作内容 |
| --- | --- |
| 企业环境管理 总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续： （1）生产中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 （2）配合环境监测站搞好监测工作。 |
| 生产运营阶段 | 保证环保设施正常运行，主动接受环保部门监督，备有事故应急措施： （1）厂长全面负责环保工作。 （2）对废气的治理及减振降噪设施，建立环保设施档案。 （3）定期组织污染源和厂区环境监测。 |
| 信息反馈和 群众监督 | 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作： （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运转。 （2）归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进。 （3）配合环保部门的检查。 |

（2）信息公开

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）相关规定，企业应向社会公开污染物排放清单内容和环境监测内容及其监测数据，本项目采取的环境保护措施及主要运行参数、主要排放的污染物种类、排放浓度和总量、排放口信息、执行的环境标准及环境监测等。

（3）污染物排放清单

①项目污染物排放情况

项目各项污染物排放情况见表12-2。

②规范化建设排污口

1）需规范化的排污口

- 废气排放口

项目设1个一次发泡成型废气排气筒。

- 废水排放口

项目设1个生活污水排放口。

- 一般工业固废暂存场所、危废暂存场所

一般工业固废暂存场所、危废暂存场所应设立与之相适应的标志牌。

- 项目污染物排放清单一览表

| 污染物 | 排放量（t/a） | 排放方式 | 处理方式 | 排放标准 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 288 | 连续排放 | 化粪池处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级排放标准 | 城东污水处理厂 |
|  |  | COD | 0.009 |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 0.0004 |  |  |  |  |
| 污染物 | 排放情况 | 排放方式 | 处理方式 | 排放标准 | 排放去向 |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |  |  |  |  |
| 废气 | 有组织排放 | 一次发泡有机废气 | 非甲烷总烃 | 2.45 | 0.264 | 连续排放 | 活性炭吸附 | GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表4标准 | 大气环境 |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | / | 0.094 | 连续排放 | / | GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9相关规定，同时，厂区内控制点任意一次浓度限值执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A规定限值 | 大气环境 |
| 污染物 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 处置情况 |
| 固废 | 危险废物 | 废活性炭 | 0.49 | 0 | 危废暂存间暂存后定期委托有资质的处置单位外运处置 |
|  | 一般固废 | 边角料 | 20 | 0 | 收集后外售可回收利用厂家 |
|  | 生活垃圾 | 2.4 | 0 | 委托当地环卫部门统一清运处理 |

2）对排污口的管理

建设单位应在各排污口处设立较明显的环境保护图形标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。排污口标志牌由国家环保部统一定点监制，标志牌设置应符合GB15562.1-1995、GB15562.2-1995《环境保护图形标志》相关规定。

- 各排污口（源）标志牌设置示意图

| 名称 | 废水排放口 | 废气排放口 | 噪声排放源 | 一般固体废物 | 危险废物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提示图形符号 |  |  |  |  |  |
| 功能 | 表示污水向水体排放 | 表示废气向大气环境排放 | 表示噪声向外环境排放 | 表示一般固体废物贮存、处置场 | 表示危险废物贮存、处置场 |

- 标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

- 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

- 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放污染物的种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；以及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

③原辅材料管理要求

生产过程中应尽量使用无毒、无害的原辅材料。

## 12.2环境监测

本项目对于废气、噪声的监测，受人员和设备等条件的限制，本项目主要委托当地有资质的监测单位进行监测，故该企业可不设置独立的环境监测机构，监测人员可由企业环保办公室技术人员兼任。

每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。

（1）废气排放监测计划

①监测项目、位置、频次

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（ HJ 819-2017），本项目废气监测项目、采样位置、监测频次，见表12-4。

- 废气排放监测计划

| 监测类型 | 监测项目 | 监测负责单位 | 监测频次 | 采样位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 一次发泡有机废气 | 非甲烷总烃 | 委托监测单位 | 每年一次 | 治理设施出口 |
| 无组织排放废气 | 非甲烷总烃 |  | 每年一次 | 厂界 |

②监测数据采取与处理、采样分析方法

监测采样、分析及数据处理按国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）要求实行，同时按照《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）等有关规定进行。

- 废气监测项目分析方法

| 废气污染源 | 监测项目 | 方法来源 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放废气 | 非甲烷总烃 | HJ/T 38-1999 | 气相色谱法 |
| 无组织排放废气 | 非甲烷总烃 | HJ/T 38-1999 | 气相色谱法 |

（2）废水排放监测计划

①监测项目、点位、频次

本项目废水排放监测项目、点位、频次如下表所示。

- 废水监测计划一览表

| 类别 | 监测项目 | 监测负责单位 | 监测频次 | 采样位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量、pH、COD、SS、BOD5、氨氮、石油类 | 委托监测单位 | 每季度一次 | 生活污水排放口 |

②监测数据采集与处理、采样分析方法

本项目废水监测采样、分析及数据处理均按国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）要求实行，同时按照《地表水和污水检测技术规范》（HJ/T91-2002）等有关规定进行，具体见表12-7。

- 废水监测方法和方法来源

| 样品类别 | 监测项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 （GB 6920-1986） |
|  | CODCr | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB 11914-1989） |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-1989） |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法（HJ 666-2013）；水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法（HJ 665-2013）；水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法（HJ 537-2009）；水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 （HJ 536-2009）；水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 535-2009）；水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法（HJ/T 195-2005） |
|  | BOD5 | 稀释与接种法（HJ505-2009） |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 （GB/T 16488-1996） |

（3）噪声监测

监测项目：厂界环境A计权等效连续噪声（LAeg）。

监测点位：厂界。

监测数据采集与处理、采样分析方法：项目厂界噪声监测按照《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的有关规定进行。

监测周期：每季度监测一次，应在生产工况75%以上时。

监测时间：昼夜间各一次，昼间（06:00~22:00）、夜间（22:00~06:00）。

（4）固体废物

主要落实厂区固废收集、贮存、处置情况，并对固废产生和处置情况进行台账记录。

# 十三、结论与建议

## 13.1结论

### 13.1.1评价标准

- 项目所在区域评价标准

| 项目 | 环境质量标准 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| 水 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级，氨氮执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1B级 |
| 大气 | GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级 | 有组织排放：GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表4标准 无组织排放：厂界执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9相关规定，同时，厂区内控制点任意一次浓度限值执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A规定限值 |
| 声 | GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 | GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |

### 13.1.2环境现状

本项目所在区域水、气、声环境质量现状良好，可符合功能区划要求。

### 13.1.3环境影响分析结论

（1）水环境

项目无生产废水排放，外排废水为职工生活污水。生活污水经化粪池预处理后排入道路污水管网汇入城东污水处理厂统一处理，不直接外排，不会对地表水体产生不利影响。

（2）大气环境

本项目运营过程废气主要来源于一次发泡工序产生的有机废气，根据预测，本项目废气正常排放时，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的下风向最大落地浓度占标率为4.68%，最大落地浓度为0.0561mg/m3，低于相应的环境质量控制标准，D10%未出现。本项目废气正常排放时，对周边大气环境影响不大。

项目大气环境防护距离为一层厂房外延50m区域范围；根据实地踏勘，项目大气环境防护距离范围内用地为其他企业厂房、仓库、道路用地及山林地，无居住区、学校、医院、行政办公楼及食品生产企业、医药生产企业等敏感目标，项目建设满足大气环境防护距离的要求。

（3）噪声

本项目正常生产产生的噪声对厂界的噪声贡献值不大，预测结果显示厂界噪声可达标排放，同时项目南侧河市中心小学声环境质量可符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，项目正常生产不会造成噪声扰民。

（4）固体废物

边角料在厂区内集中收集后出售给可回收利用厂家外售处置；废活性炭在厂区内设置的危废暂存间内暂存后定期由有资质的危废处置单位外运处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。项目产生的各项固废均可达到妥善处理，对周围环境影响不大。

### 13.1.4污染治理措施

项目主要污染治理措施见表13-2。

- 污染治理措施一览表

| 治理项目 | 治理设施 | 执行标准或要求 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水经化粪池预处理后通过道路市政污水管道排入城东污水处理厂统一处理 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级，氨氮执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1B级 |
| 废气 | 一次发泡工序废气 | 废气经活性炭吸附装置净化处理后通过排气筒高空排放 | GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表4标准 |
| 噪声 | 采取有效的综合消声、隔音措施。 | GB12348-2008中2类标准 |
| 固体废物 | 一般固废 | 集中收集后外售处置。 | 避免二次污染 |
|  | 危险固废 | 集中收集后由有资质的危废处置单位外运处置。 |  |
|  | 生活垃圾 | 集中收集由当地环卫部门统一清运。 |  |

### 13.1.5竣工环保验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目竣工后，建设单位或其委托的技术机构应依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、环境影响报告编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批决定等要求对项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。

竣工后项目环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要进行调试或整改的，验收期限可适当延期，但最长不超过12个月。

竣工环保验收监测项目的范围、时间和频率按监测规范进行，本项目竣工环保验收一览表见表13-3。

- 项目竣工环境保护验收监测内容一览表

| 验收项目 | 验收监测内容及要求 | 监测位置 |
| --- | --- | --- |
| 建设内容 | 核查项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上是否发生重大变动，是否导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重），不属于重大变动的方可纳入竣工环境保护验收管理。 | — |
| 环保措施落实情况 | 废水 | 生活污水 | 经化粪池预处理达标后通过道路市政污水管道排入城东污水处理厂 | — |
|  | 废气 | 一次发泡工序废气 | 采用“活性炭吸附”净化装置，设1根18米高排气筒 | — |
|  | 噪声治理措施 | 采取有效的综合消声、隔音措施 | — |
|  | 固废处置措施 | 采取以下固废处置措施： ①边角料在厂区内集中收集后出售给可回收利用厂家外售处置；废活性炭在厂区内设置的危废暂存间内暂存后定期由有资质的危废处置单位外运处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。 ②建立固体废物处置的台帐记录。 | — |
| 污染物达标排放情况 | 废水 | ①监测项目：流量、pH、COD、BOD、SS、氨氮、石油类 ②执行标准：GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级，氨氮执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1B级 | 生活污水排放口 |
|  | 废气 | 一次发泡工序废气 | ①监测项目：非甲烷总烃 ②执行标准：GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表4标准 | 治理设施进出口 |
|  |  | 无组织排放 | ①监测项目：非甲烷总烃 ②执行标准：厂界执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9相关规定，同时，厂区内控制点任意一次浓度限值执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A规定限值 | 厂界 |
|  | 噪声 | ①监测项目：等效连续A声级； ②执行标准：工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 厂界 |
| 其他 | 环保管理制度 | 1、核查厂内是否建立环保管理机构，制定完善的环保管理制度，配备专职环保管理人员1~2名； 2、核查厂内是否配备专门人员进行各项污染防治措施的日常运行管理和维护保养，建立台帐，做好废气治理、噪声控制和固废综合利用的有关记录和环保设施的运行管理工作。 | / |

### 13.1.6项目建设结论

本项目为泉州七曜鞋业有限公司EVA拖鞋、EVA鞋底、花园鞋生产项目，项目建成后可年产EVA拖鞋100万双/年、EVA鞋底50万双/年、花园鞋20万双/年。项目建设符合国家有关产业政策；且选址基本合理。项目所在区域水、大气及声环境质量现状良好，符合功能区划要求。项目在运营过程中，应落实本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，对周围环境影响不大。从环境保护角度论证，本项目的选址和建设是可行。

## 13.2对策建议

（1）严格执行环保“三同时”制度。

（2）加强对职工安全及环境保护的宣传教育工作，尤其是强化对危险废物存储和管理的知识教育。

（3）严格管理，确保各项环保设备的建设和正常运行并积极开展环保检查工作。

（4）设立专人分管环保，并与环保管理部门加强联系，加强环保设施的维护管理，建立危险废物管理台帐。

泉州华大环境影响评价有限公司

2019年9月10日

| 建设项目环评审批基础信息表 |
| --- |
| 建设单位（盖章）： | 泉州七曜鞋业有限公司 | 填表人（签字）： |  | 建设单位联系人（签字）： |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | EVA拖鞋、EVA鞋底、花园鞋生产项目 | 建设内容、规模 | 建设内容：EVA拖鞋、EVA鞋底、花园鞋生产 建设规模：年产EVA拖鞋100万双/年、EVA鞋底50万双/年、花园鞋20万双/年 |
|  | 项目代码1 | 2019-350504-19-03-052969 |  |  |
|  | 建设地点 | 福建省泉州市洛江区河市镇河市村琯马公路88号2# |  |  |
|  | 项目建设周期（月） |  | 计划开工时间 |  |
|  | 环境影响评价行业类别 | 47、塑料制品制造 | 预计投产时间 |  |
|  | 建设性质 | 新建 | 国民经济行业类型2 | C1953塑料鞋制造 |
|  | 现有工程排污许可证编号 （改、项目） |  | 项目申请类别 | 新申 |
|  | 规划环评开展情况 |  | 规划环评文件名 |  |
|  | 规划环评审查机关 |  | 规划环评审查意见文号 |  |
|  | 建设地点中心坐标3 （非线性工程） | 经度 | 118°37'6.48"东 | 纬度 | 25° 3'11.80"北 | 环境影响评价文件类别 | 报告表 |
|  | 建设地点坐标（线性工程） | 起点经度 |  | 起点纬度 |  | 终点经度 |  | 终点纬度 |  | 工程长度（千米） |  |
|  | 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 19 | 环保投资比例 | 19% |
| 建 设 单 位 | 单位名称 | 泉州七曜鞋业有限公司 | 法人代表 |  | 评价 单位 | 单位名称 | 泉州华大环境影响评价有限公司 | 证书编号 | / |
|  | 统一社会信用代码 （组织机构代码） | 91350582MA31RQAX5C | 技术负责人 |  |  | 环评文件项目负责人 | 龙平沅 | 联系电话 | 0595-22691870 |
|  | 通讯地址 | 福建省泉州市洛江区河市镇河市村琯马公路88号2# | 联系电话 |  |  | 通讯地址 | 福建泉州华侨大学施良侨科技大楼11层 |
| 污 染 物 排 放 量 | 污染物 | 现有工程 （已建+在建） | 本工程 （拟建或调整变更） | 总体工程 （已建+在建+拟建或调整变更） | 排放方式 |
|  |  | ①实际排放量 （吨/年） | ②许可排放量 （吨/年） | ③预测排放量 （吨/年） | ④“以新带老”削减量（吨/年） | ⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年） | ⑥预测排放总量 （吨/年）5 | ⑦排放增减量 （吨/年）5 |  |
|  | 废水 | 废水量(万吨/年) |  |  | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | ○不排放 |  |  |  |
|  |  | COD |  |  | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | ●间接排放： | ■市政管网 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 |  | □集中式工业污水处理厂 |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  | ○直接排放： | 受纳水体___________________________________________ |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 废气量（万标立方米/年） |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | 挥发性有机物 |  |  | 0.358 |  |  | 0.358 | +0.358 | / |
| 项目涉及保护区与风景名胜区的情况 | 影响及主要措施 生态保护目标 | 名称 | 级别 | 主要保护对象 （目标） | 工程影响情况 | 是否占用 | 占用面积 （公顷） | 生态防护措施 |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  | 避让  减缓  补偿  重建（多选） |
|  | 饮用水水源保护区（地表） |  |  |  |  |  |  | 避让  减缓  补偿  重建（多选） |
|  | 饮用水水源保护区（地下） |  |  |  |  |  |  | 避让  减缓  补偿  重建（多选） |
|  | 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  | 避让  减缓  补偿  重建（多选） |

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码

2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)

3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标

4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

5、⑦＝③－④－⑤；⑥＝②－④＋③，当②= 0 时，⑥＝①－④＋③

本项目在洛江区河市镇地理位置示意图

- 项目周围环境示意图

# Text boxes

本项目所在地