泉洛环评〔2019〕表号

关于批复干粉砂浆生产项目

环境影响报告表的函

福建创联建材有限公司：

根据河南金环环境影响评价有限公司的环评结论，同意你公司干粉砂浆生产项目在河市镇庄田村(具体位置详见环评图2-2)选址建设。有关要求函复如下：

1、该项目年产干粉砂浆40万吨，主要生产设备详见环评表3-2。若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新办理环境影响评价审批手续。

2、无生产废水产生；生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准，达标后通过市政污水管网排入污水处理厂处理。

3、应配套建设完善的粉尘废气收集处理设施，制砂（筛分）、原材料装卸、输送、搅拌及水泥（粉煤灰、添加剂）筒仓仓顶呼吸等产生的粉尘排放执行《福建省水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）表2、表3标准。

4、主要噪声源必须采取消声减振措施。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60分贝，夜间≤50分贝。

5、采取封闭堆放、喷淋等有效措施，抑制原材料堆放产生的扬尘；原材料投送采用封闭式生产工艺加强粉尘控制；加强车辆运输管理，定期对厂区进行清扫、洒水，控制扬尘污染。

6、施工过程应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），并采取措施，绿色施工，减少扬尘、噪声对周围环境敏感目标的影响，午间、夜间施工需经我局批准。

7、一般固体废弃物应综合利用、妥善处理，不得随意丢弃或焚烧。

8、污染物排放口须按有关规范标准建设。

9、搞好厂区及周围的绿化工作，绿地率达到规划要求。

10、应根据报告表提出的环保对策措施和我局的批复要求，做好各项污染防治工作，严格执行环保“三同时”制度，建成后应按规定及时对环境保护设施进行验收，验收合格后方可投入使用。

泉州市洛江生态环境局

（泉州市洛江区环保局 代章）

2019年8月日