泉洛环评〔2019〕表号

关于批复年产货架300万件项目

环境影响报告表的函

泉州市诚灵金属科技有限公司：

根据湖南大自然环保科技有限公司的环评结论，同意你公司年产货架300万件项目在河市镇梧宅村后埕116号(具体位置详见环评附图2)选址建设。有关要求函复如下：

1、该项目年产货架300万件，主要生产设备详见环评表4-3。若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新办理环境影响评价审批手续。

2、应配套建设完善的废水处理设施，酸洗废水和生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准，达标后通过市政污水管网排入污水处理厂处理。

3、应配套建设完善的粉尘废气处理设施，喷粉粉尘和酸洗产生的酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；喷粉固化产生的挥发性有机物排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1其他行业排放限值要求，部分未收集挥发性有机物无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3和表4监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）表A.1“厂区内监控点处任意一次NMHC浓度值”要求。

4、加热炉废气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放浓度限值。

5、主要污染物排放应严格实行总量控制，化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物年排放量分别控制在0.086吨、0.004吨、0.041吨和0.147吨以内。

6、主要噪声源必须采取消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60分贝，夜间≤50分贝。

7、一般固体废弃物应综合利用、妥善处理，不得随意丢弃或焚烧；危险废物按规定收集、贮存、转运和处置。

8、污染物排放口应按有关规范设置。

9、搞好厂区及周围的绿化工作，绿地率达到规划要求。

10、该项目投产前应依法取得排污权指标并申领排污许可证。

11、应根据报告表提出的环保对策措施和我局的批复要求，做好各项污染防治工作，严格执行环保“三同时”制度，建成后应按规定及时对环境保护设施进行验收，验收合格后方可投入使用。

泉州市洛江生态环境局

（泉州市洛江区环保局 代章）

2019年12月日