泉洛环评〔2020〕表号

泉州市生态环境局关于香肠

生产项目环境影响报告表的批复

泉州市洛江区马甲千家乐速冻食品厂：

根据福建海洋规划设计院有限公司的环评结论，同意你厂香肠生产项目在马甲镇大厅埔工业区（具体位置详见环评附图2）选址建设，有关要求函复如下：

1、该项目年产香肠300吨，主要生产设备详见环评表4.3-1。若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新办理环境影响评价审批手续。

2、应严格实行雨污分流，配套完善的污（废）水处理设施，煮制、设备（场地）清洗、锅炉等产生的生产废水和生活污水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》B13457-1992）表3 中“肉制品加工”一级标准和《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（二次征求意见稿）表2直接排放标准中的较严标准，达标后排入工业区污水管网。

3、锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉污染物排放浓度限值，锅炉烟囱高度不低于15米，且应高出周围半径200米距离内最高建筑物3米以上。

4、蒸煮和污水处理站恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。

5、主要噪声源必须采取消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60分贝；夜间≤50分贝。

6、一般固体废弃物应综合利用、妥善处理，不得随意丢弃或焚烧。

7、污染物排放口须按有关规范标准建设。

8、搞好项目及周围的绿化工作，绿地率达到规划要求。

9主要污染物排放应严格实行总量控制，化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物年排放量分别控制在0.0922吨、0.0123吨、0.3033吨和0.3120吨以内，项目投产前应依法取得排污权指标并申领排污许可证。

10、强化环境安全生产意识，制定突发环境事故应急预案，加强污水处理设施运行管理、水质监测和监控，杜绝污染事故发生。

11、应根据报告表提出的环保对策措施和我局的批复要求，做好各项污染防治工作，严格执行环保“三同时”制度，建成后应按规定及时对环境保护设施进行验收，验收合格后方可投入使用。

泉州市生态环境局

2020年3月日