泉洛环评〔2019〕表113号

关于批复中化（泉州）石油销售有限公司洛江万虹路加油站环境影响报告表的函

中化（泉州）石油销售有限公司：

根据高科环保工程集团有限公司的环评结论，同意你公司洛江万虹路加油站在洛江区万安街道塘西社区（具体位置详见环评附图2）选址建设。有关要求函复如下：

1、该项目年销售汽油2280吨、柴油260吨，主要建设内容和生产设备以环评表4.1-1和4.2-1为准。若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新办理环境影响评价审批手续。

2、场站清洗废水和生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准，达标后通过市政污水管网排入污水处理厂处理。

3、应配套完善的油气一次及二次回收处理设施。油气处理装置的油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关规定；边界油气浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2无组织排放监控浓度限值；站区内油气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）附录A表A.1限值。

4、主要噪声源必须采取消声减振措施，边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65分贝、夜间≤55分贝；其中临近万虹路一侧边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即昼间≤70分贝、夜间≤55分贝。

5、一般固体废弃物应综合利用、妥善处理，不得随意丢弃或焚烧；危险废物应按有关规定进行收集、贮存、转运和处置。

6、施工过程应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），并采取措施，绿色施工，减少扬尘和噪声对周围环境的影响，昼间12：00—14：00，夜间22：00—6：00不得施工，午间、夜间施工须经我局批准。

7、应落实加油站相关设施的防腐、防渗措施，制定完善的事故应急处理预案和管理制度，杜绝事故性泄漏发生，并做好防火、防爆等安全防护工作。

8、污染物排放口应按有关规范设置。

9、搞好厂区及周围的绿化工作，绿地率达到规划要求。

10、应根据报告表提出的环保对策措施和我局的批复要求，做好各项污染防治工作，并严格落实生态环境部《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）提出各项管理要求。严格执行环保“三同时”制度，建成后应按规定及时对环境保护设施进行验收，验收合格后方可投入使用。

泉州市洛江生态环境局

（泉州市洛江区环保局 代章）

2019年11月12日