泉洛环评〔2020〕书1号

关于批复福建福发门窗有限公司门窗及木质家具生产项目环境影响报告书的函

福建福发门窗有限公司：

你单位报送的由江苏新清源环保有限公司编制的《福建福发门窗有限公司门窗及木质家具生产项目环境影响报告书》（报批本）（以下简称“报告书”）和申请审批的报告收悉。经组织专家技术审查并通过专家组复审，现批复如下：

一、原则同意专家审查意见和专家组复审意见

该项目符合国家产业政策，选址符合泉州市洛江区土地利用总体规划，在落实报告书提出的各项环保措施和对策，实现污染物达标排放的前提下，同意你公司门窗及木质家具生产项目在河市镇五金机电产业园选址建设，主要建设内容以报告书为准。

二、项目建设和运营应重点做好以下工作

1、项目应配套建设完善的污（废）水处理设施，做好水环境污染防治工作。水帘喷漆废水、洗纸废水、清洗废水和生活污水分别处理达标后排入市政污水管网；事故应急池、污水处理设施、危险废物暂存场所等应采取有效的防渗措施，做好地下水污染防治工作。

2、应配套建设完善的废气收集处理设施。机加工、焊接、腻子打磨、喷塑（固化）、喷漆（烤漆）、修色、封边等产生的粉尘、有机废气经收集处理达标后通过排气筒高空排放，且排气筒高度不低于15米。

3、固化加热器和锅炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉污染物排放浓度限值，锅炉烟囱高度不低于8米，且应高出周围半径200米距离内最高建筑物3米以上。

4、应切实采取有效的消声减震措施，确保厂界噪声达标排放。

5、一般固体废弃物应分类收集，综合利用，妥善处理，不得随意丢弃或焚烧；危险废物应按有关规定进行收集、贮存、转运和处置。

6、主要污染物排放应严格实行总量控制，化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物年排放量分别控制在0.0273吨、0.0027吨、0.03吨和0.2807吨以内。

7、强化环境安全生产意识，落实事故防范措施，制定环境应急预案，杜绝突发性污染事故发生。

8、加强项目及周围的绿化工作，绿地率达到规划要求。

三、污染物排放执行标准

1、项目生产废水和生活污水分别经处理后排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮指标排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准。

2、喷塑固化、喷漆、烤漆、修色、封边等产生的挥发性有机物排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1其他行业排放限值要求；部分未收集挥发性有机物无组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3和表4相应监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）表A.1“厂区内监控点处任意一次NMHC浓度值”要求；机加工、焊接烟尘、喷塑粉尘、喷漆漆雾、腻子打磨等颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；污水处理设施产生的恶臭污染物执行《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）表1、表2相应标准值。

3、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关规定。

四、其他要求

1、项目恢复生产前应依法取得排污权指标并申领排污许可证。

2、项目建设应严格执行环保“三同时”制度，落实各项环保措施，建成后应按规定及时对环境保护设施进行验收，验收合格后方可投入使用。

3、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新办理环境影响评价审批手续。

泉州市洛江生态环境局

（泉州市洛江区环保局 代章）

2020年1月17日

抄送：市生态环境局，河市镇人民政府，江苏新清源环保有限公司。