泉洛环评〔2020〕表68号

泉州市生态环境局关于木制家具加工

项目环境影响报告表的批复

泉州市洛江区河市柏瑞订制家具厂：

你公司报送的由福建省刺桐环保科技有限公司编制的《木制家具加工项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究，批复如下：

1、该项目位于河市镇梧宅村后埕125号，产木制家具500平方米。根据报告表，该项目为“未批先建”项目，洛江生态环境局已于2020年2月依法进行处罚。具体建设内容和生产设备以报告表为准。

该项目符合国家产业政策，选址符合洛江片区单元控制性详细规划。在全面严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，产生的不利生态环境影响可以得到有效缓解和控制。从环境保护角度，我局原则同意报告表总体结论和生态环境保护对策措施。

2、该项目无生产废水产生，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准，达标后通过市政污水管网排入污水处理厂处理。

3、应配套建设粉尘废气收集处理设施，开料、铣型等产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2二级标准；拼板、封边等产生的挥发性有机物无组织排放参照执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表3和表4相应监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）表A.1“厂区内监控点处任意一次NMHC浓度值”要求。

4、主要噪声源必须采取消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、一般固体废弃物应综合利用、妥善处理，不得随意丢弃或焚烧。

6、污染物排放口须按有关规范标准建设。

7、确保使用低VOCs含量胶粘剂。

8、搞好项目及周围的绿化工作，绿地率达到规划要求。

9、应严格执行环保“三同时”制度。在投入生产或产生实际排污行为之前应依法申领排污许可证，按证排污。投入生产后依法组织开展竣工环境保护验收。

10、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新办理环境影响评价审批手续。

泉州市生态环境局

2020年6月9日